GİRİŞ

Tamir Tarama Söküm İşçisi (Seviye 3) Ulusal Yeterliliği 19/10/2015 tarihli ve 29507 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ulusal Meslek Standartlarının ve Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanması Hakkında Yönetmelik ve 27/11/2007 tarihli ve 26713 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mesleki Yeterlilik Kurumu Sektör Komitelerinin Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre MYK’nın görevlendirdiği Türk Ağır Sanayii Ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası ile Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmış, sektördeki ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak değerlendirilmiş ve MYK Maden Sektör Komitesi tarafından incelendikten sonra MYK Yönetim Kurulunca onaylanmıştır.

TERİMLER, SİMGELER VE KISALTMALAR

ACİL DURUM PLANI: İşyerlerinde meydana gelebilecek acil durumlarda yapılacak iş ve işlemler dâhil bilgilerin ve uygulamaya yönelik eylemlerin yer aldığı planı,

BAĞ: Normal olarak iki yan direk ve bir boyunduruktan ibaret ağaç veya madeni tahkimat ünitesini,

CARASKAL: Elektrikli vinçlerin kullanılamadığı yerlerde manüel kaldırmayı ve çekmeyi sağlayan portatif vinci,

ÇEKTİRME: Bir mile sıkı geçme yöntemiyle geçirilmiş parçaları milden çekerek çıkarmaya yarayan takımları,

FIRÇA: Bağların birlikte çalışmalarını sağlamak ve bağ aralıklarını eşit mesafelerde tutmak için, bağlar arasına vurulan iki tarafı kurtağzı veya uygun şekilde hazırlanmış ince direk parçaları,

GALERİ: Madencilik faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi için yer altında açılan yolu,

ISCO: Uluslararası Standart Meslek Sınıflamasını,

İSG: İş Sağlığı ve Güvenliğini,

KAMA: Ağaç veya madeni bağların arkasını pekiştirmek, tahkimatın normal çalışmasını sağlamak ve gevşek kayaç parçalarının düşmesini engellemek için kullanılan, testere ile ortasından (ekseninden) kesilmiş ince maden direğinin bir tarafını,

KAMALAMA: Ağaç, sac, beton lata veya tel örgü gibi tahkimat malzemeleri ile tahkimat birimlerini bir araya getirmek, gevşek kayaç parçalarının düşmesini engellemek, kayaç içindeki basıncın bağlar üzerine eşit bir şekilde dağılmasını sağlamak amacıyla ağaç veya madeni bağların arkalarının takviyesi ve kaplanmasını,

KAVLAK: Maden ocaklarında atımdan sonra meydana gelen çatlaklar veya diğer yerlerde herhangi bir nedenle oluşan kılcal çatlakların zamanla büyümesi suretiyle ana kayaçtan ayrılıp askıda kalan ve tehlike yaratan, tıklatıldığında kof ses çıkaran taş veya cevher parçaları veya blokları,

KESİT: Bir cismin veya arazi parçasının incelenebilmesi için kesilmesi halinde ortaya çıkan kesinti yüzeyi,

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM: Çalışanı, yürütülen işten kaynaklanan, sağlık ve güvenliği etkileyen bir veya birden fazla riske karşı koruyan, çalışan tarafından giyilen, takılan veya tutulan, bu amaca uygun olarak tasarımı yapılmış tüm alet, araç, gereç ve cihazları,

MARTOPİKÖR: Basınçlı hava ile çalışan kazı veya taş sökme makinesini,

PASA: Üretim tekniği gereği ocaktan çıkarılan ve mevcut ekonomik ve teknik şartlara göre değerlendirilmesi mümkün olmayan malzemeyi,

PERNO: Saçları birbirine bağlamak için kullanılan pimi,

RİSK: Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuç meydana gelme ihtimalini,

RİSK DEĞERLENDİRMESİ: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmaları,

SİVRİÇ: Demir veya çelikten imal edilmiş 2-2,5 m uzunluğunda bir çubuk olup, ateşlemeden sonra yere düşmeyip askıda kalan parçaları (kavlakları) veya emniyet bakımından tavan kontrolünde tespit edilen kavlakları düşürmeye ve direk dibi açmaya yarayan gereci,

TARAMA: Tavan, yan veya taban basıncı sonucunda, daralan galerileri eski boyutlarına getirebilmek için veya herhangi bir galerinin boyutlarını büyütmek için yapılan genişletme işlemini,

TEHLİKE: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyelini,

TRİKO: Ocağa maden direği ve benzeri malzeme taşımak için kullanılan açık veya kafes şeklinde imal edilmiş özel ocak arabasını

ifade eder.

| REFERANS KODU TAMİR TARAMA SÖKÜM İŞÇİSİ ULUSAL YETERLİLİĞİ |
| --- |
| 1 | YETERLİLİĞİN ADI | Tamir Tarama Söküm İşçisi |
| 2 | REFERANS KODU |  |
| 3 | SEVİYE | 3 |
| 4 | ULUSLARARASI SINIFLANDIRMADAKİ YERİ |  |
| 5 | TÜR |  |
| 6 | KREDİ DEĞERİ |  |
| 7 | A) YAYIN TARİHİ |  |
|  | B) REVİZYON NO |  |
|  | C) REVİZYON TARİHİ |  |
| 8 | AMAÇ | Tamir Tarama Söküm İşçisi (Seviye 3) mesleğinin eğitim almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için; Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak, Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek, Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır. |
| 9 | YETERLİLİĞE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDART(LAR)I |
| 17UMS0572-3 – Tamir Tarama Söküm İşçisi (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı |
| 10 | YETERLİLİK SINAVINA GİRİŞ ŞART(LAR)I |
| Sınava girecek adaya mesleğe ilişkin bilgi ve deneyim sahibi olup olmadığının tespit edilmesi amacıyla sınava gireceği birimlerde yer alan kritik adımları içerecek şekilde sorular sorularak ön değerlendirmeye tabi tutulur, ön değerlendirmeler sesli ve görüntülü kayıt altına alınır. Adaylar tarafından verilen cevaplar üzerinden yapılan değerlendirme sonucu yeterli düzeyde mesleki bilgi ve deneyime sahip olmadığı ve uygulama sınavına girdiği takdirde iş sağlığı ve güvenliği açısından risk teşkil edeceğinin değerlendirilmesi durumunda aday sınavlara alınmaz. |
| 11 | YETERLİLİĞİN YAPISI |
| 11-a) Zorunlu Birimler |
| ……/A1 İş Sağlığı, Çevre ve Kalite ……/A2 Tamir Tarama ve Söküm |
| 11-b) Seçmeli Birimler |
| - |
| 11-c) Birimlerin Gruplandırılma Alternatifleri |
| Adayın yeterlilik belgesi alabilmesi için zorunlu yeterlilik birimlerin tamamından başarılı olması gerekmektedir. |
| 12 | ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME |
| Mesleki Yeterlilik Belgesini elde etmek isteyen adaylar birimlerde tanımlanan sınavlara tabi tutulur. Yeterlilik birimlerindeki teorik ve performansa dayalı sınavları her bir birim için ayrı ayrı yapılabileceği gibi birlikte de yapılabilir. Ancak her birimin değerlendirmesi bağımsız yapılmalıdır. Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi, birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Yeterlilik birimlerinin birleştirilerek bir yeterliliğin elde edilebilmesi için tüm birimlerin geçerliliğini koruyor olması gerekmektedir. |
| 13 | DEĞERLENDİRİCİ ÖLÇÜTLERİ |
| Değerlendiricinin aşağıdaki şartlardan en az birini sağlıyor olması gerekmektedir: Üniversitelerin maden mühendisliği bölümlerinde öğretim üyesi olmak, Maden mühendisi olarak yer altı maden işletmelerinde en az 2 yıl görev yapmış olmak, Lisans mezunu olmak kaydıyla tamir, tarama ve söküm işlerinde en az 3 yıl görevli olarak bulunmuş olmak, Ön lisans mezunu olmak kaydıyla tamir, tarama ve söküm işlerinde en az 5 yıl görevli olarak bulunmuş olmak, Lise veya dengi okul mezunu olmak kaydıyla tamir, tarama ve söküm işlerinde en az 7 yıl görevli olarak bulunmuş olmak Yukarıdaki özelliklerden en az birine sahip olan ve ölçme ve değerlendirme sürecinde görev alacak değerlendiricilere; sınav ve belgelendirme kuruluşları tarafından mesleki yeterlilik sistemi, kişinin görev alacağı ulusal yeterlilik(ler), ilgili uluslararası/ulusal meslek standart(lar)ı, ölçme değerlendirme, ölçme-değerlendirmede kalite güvencesi ve İSG konularında eğitim sağlanmalıdır. |
| 14 | BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ | Belgenin geçerlilik süresi beş (5) yıldır. |
| 15 | GÖZETİM SIKLIĞI | - |
| 16 | BELGE YENİLEMEDE UYGULANACAK ÖLÇME- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ | Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur; a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo, vb.) sunmak, b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan uygulama sınavlarına katılmak. Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır. |
| 17 | MESLEKTE YATAY ve DİKEY İLERLEME YOLLARI | - |
| 18 | YETERLİLİĞİ GELİŞTİREN KURULUŞ(LAR) | Türk Ağır Sanayii Ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) |
| 19 | YETERLİLİĞİ DOĞRULAYAN SEKTÖR KOMİTESİ | MYK Maden Sektör Komitesi |

| REFERANS KODU İŞ SAĞLIĞI, ÇEVRE VE KALİTE YETERLİLİK BİRİMİ |
| --- |
| 1 | YETERLİLİK BİRİMİ ADI | İş Sağlığı, Çevre ve Kalite |
| 2 | REFERANS KODU | ………/A1 |
| 3 | SEVİYE | 3 |
| 4 | KREDİ DEĞERİ |  |
| 5 | A) YAYIN TARİHİ |  |
|  | B) REVİZYON NO |  |
|  | C) REVİZYON TARİHİ |  |
| 6 | YETERLİLİK BİRİMİNE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDARDI |
| 17UMS0572-3 – Tamir Tarama Söküm İşçisi (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı |
| 7 | ÖĞRENME KAZANIMLARI |
| Öğrenme Kazanımı 1: İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini açıklar. Alt Öğrenme Kazanımları: 1.1: Üretim sürecinde uygulaması gereken iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini açıklar. 1.2: İş ve makineye göre uygulaması gereken güvenlik önlemlerini sıralar. 1.3: Acil durum ve kazalarda yapması gerekenleri sıralar. Öğrenme Kazanımı 2: Çevre koruma ile ilgili önlemleri açıklar. Alt Öğrenme Kazanımları: 2.1: Çevre koruma gerekliliklerini açıklar. 2.2: Kaynak tasarruflu ve verimli çalışmaya ilişkin hususları açıklar. Öğrenme Kazanımı 3: Kalite gerekliliklerini açıklar. Alt Öğrenme Kazanımları: 3.1: İşe ait kalite gerekliliklerini ve teknik prosedürleri sıralar. 3.2: Kalite konusunda yapması gereken raporlamayı açıklar. |
| 8 | ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME |
| 8 a) Teorik Sınav |
| (T1) Çoktan Seçmeli Sorularla Sınav: A1 yeterlilik birimine yönelik teorik sınav Ek A1-2’de yer alan “Bilgiler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Teorik sınavda adaylara en az on dokuz (19) soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde olan sorular sorulur. Çoktan seçmeli sorularla düzenlenmiş sınavda boş bırakılan veya yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz. Sınavda adaylara her soru için ortalama 1,5-2 dakika süre verilir. T1 sınavında soruların en az %70’ine doğru yanıt veren başarılı sayılır. Sınav soruları, bu birimde T1 sınavı ile ölçülmesi öngörülen tüm bilgi ifadelerini (Ek A1-2) ölçmelidir. |
| 8 b) Performansa Dayalı Sınav |
| Bu birime yönelik beceri ve yetkinlik ifadeleri diğer birimlerin beceri ve yetkinlik kontrol listelerinde tanımlanmış olup, bu kapsamda söz konusu beceri ve yetkinlik ifadelerinin ölçme ve değerlendirmesi yapılacaktır. |
| 8 c) Ölçme ve Değerlendirmeye İlişkin Diğer Koşullar |
| Adayın söz konusu birimden başarılı sayılması için T1 sınavından başarılı olması gerekir. Yeterlilik biriminin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. |
| 9 | YETERLİLİK BİRİMİNİ GELİŞTİREN KURUM/KURULUŞ(LAR) | Türk Ağır Sanayii Ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) |
| 10 | YETERLİLİK BİRİMİNİ DOĞRULAYAN SEKTÖR KOMİTESİ | MYK Maden Sektör Komitesi |

YETERLİLİK BİRİMİ EKLERİ

EK [A1]-1: Yeterlilik Biriminin Kazandırılması için Tavsiye Edilen Eğitime İlişkin Bilgiler

- İş Sağlığı ve Güvenliği

  - İş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımlar ile kullanım özellikleri

  - İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuat ve talimatlar

  - Acil durumlarda uygulanacak çıkış ve kaçış prosedürleri

  - Çalışma ortamında sağlık ve güvenlik işaretleri

  - Madencilik işlemlerinde iş sağlığı ve güvenliği

  - Madencilik işlemlerinde görülen meslek hastalıkları ve korunma yöntemleri

  - Çalışma ortamındaki tehlike ve riskler ile bunlara yönelik alınması gereken önlemler

  - Risk faktörlerinin şiddetinin azaltılmasına yönelik tedbirler

  - İş kazası durumunda yapılması gereken unsurlar

- Madencilikte Çevre Koruma

  - Madencilikte atıkların kaynaktan ayrılması ve geri dönüşüm

  - Madencilikte çevre koruma gereklilikleri

  - Madencilik işlemlerinin çevreye olan olası olumsuz etkileri ile bu etkilere karşı alınacak tedbirler

  - Kullanılan cihaz, donanım ve araçların çevreye olası olumsuz etkileri ve uygulanacak önlemler

  - Kaynakların tasarruflu kullanımı konusunda uygulanacak tedbirler

- Madencilik İşlemlerinde Kalite

  - İş süreçlerinde uyulması gereken kalite gereklilikleri

  - Makine, alet, donanım ya da sistemlerin kalite gereklilikleri

  - İşlemlere yönelik üretilecek raporlar

  - Raporlama

  - Verimli çalışma

EK [A1]-2: Yeterlilik Biriminin Ölçme ve Değerlendirmesinde Kullanılacak Kontrol Listesi

a) BİLGİLER

| No | Bilgi İfadesi | UMS İlgili Bölüm | Yeterlilik Birimi Alt Öğrenme Kazanımı | Değerlendirme Aracı |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BG.1 | Çalışmalar esnasında, iş sağlığı ve güvenliği için gerekli olan iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımlarını sıralar. | A.1.2-3 | 1.1 | T1 |
| BG.2 | Çalışmalar esnasında, iş sağlığı ve güvenliği için gerekli olan iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımların nasıl kullanılması gerektiğini açıklar. | A.1.2-3 | 1.1 | T1 |
| BG.3 | İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuat ve talimatları açıklar. | A.1.1 | 1.1 | T1 |
| BG.4 | Çalışmakta olduğu iş kolunda görülen meslek hastalıklarını tanır. | A.2.2 | 1.1 | T1 |
| BG.5 | Çalışmakta olduğu iş kolunda görülen meslek hastalıklarından korunmak için yapılması gerekenleri açıklar. | A.2.2 | 1.1 | T1 |
| BG.6 | Sağlık ve güvenlik işaretlerinin anlamlarını açıklar. | A.1.5 | 1.2 | T1 |
| BG.7 | Çalışma ortamındaki tehlike ve riskleri sıralar. | A.2.2 | 1.2 | T1 |
| BG.8 | Çalışma ortamındaki tehlike ve risklere yönelik olarak alınması gereken önlemleri sıralar. | A.2.3 | 1.2 | T1 |
| BG.9 | Risk faktörlerinin şiddetinin azaltılmasına yönelik tedbirleri açıklar. | A.2.3 | 1.2 | T1 |
| BG.10 | Acil durumlarda yapması gerekenleri sıralar. | A.3.1-6 | 1.3 | T1 |
| BG.11 | İş kazası durumunda yapması gerekenleri sıralar. | A.3.2 A.3.6 | 1.3 | T1 |
| BG.12 | İşlemlerin çevreye olan olası olumsuz etkilerini açıklar. | B.2.1-9 | 2.1 | T1 |
| BG.13 | İşlemlerin çevreye olan olumsuz etkilerine karşı alınacak tedbirleri açıklar. | B.2.1-9 | 2.1 | T1 |
| BG.14 | Kullanılan cihaz, donanım ve araçların çevresel açıdan olumsuz etki yaratabilecek fonksiyonlarının güvenli olarak nasıl kullanılacağını açıklar. | B.2.1-9 | 2.1 | T1 |
| BG.15 | Çalıştığı alanda (hammadde, enerji, sarf malzemeleri ve benzeri) kaynakların tasarruflu bir şekilde kullanılmasına ilişkin alınabilecek tedbirleri açıklar. | B.3.1-2 | 2.2 | T1 |
| BG.16 | Verimli çalışma kavramını açıklar. | C.1.1-2 | 2.2 | T1 |
| BG.17 | İş süreçlerinde uyması gereken kalite gerekliliklerini açıklar. | C.1.1-2 | 3.1 | T1 |
| BG.18 | Makine, alet, donanım ya da sistemlerin kalite gerekliliklerini açıklar. | C.1.2 | 3.1 | T1 |
| BG.19 | Kalite konusunda yapması gereken raporlamayı açıklar. | C.2.3 | 3.2 | T1 |

b) BECERİ VE YETKİNLİKLER

-

| REFERANS KODU TAMİR TARAMA VE SÖKÜM YETERLİLİK BİRİMİ |
| --- |
| 1 | YETERLİLİK BİRİMİ ADI | Tamir Tarama ve Söküm |
| 2 | REFERANS KODU | ………/A2 |
| 3 | SEVİYE | 3 |
| 4 | KREDİ DEĞERİ |  |
| 5 | A) YAYIN TARİHİ |  |
|  | B) REVİZYON NO |  |
|  | C) REVİZYON TARİHİ |  |
| 6 | YETERLİLİK BİRİMİNE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDARDI |
| 17UMS0572-3 – Tamir Tarama Söküm İşçisi (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı |
| 7 | ÖĞRENME KAZANIMLARI |
| Öğrenme Kazanımı 1: İSG, çevre ve kalite gerekliliklerini uygular. Alt Öğrenme Kazanımları: 1.1: Çalışmalarında İSG kurallarını uygular. 1.2: Çalışmalarında çevre koruma gerekliliklerini uygular. 1.3: İşlemleri kalite gerekliliklerine uygun gerçekleştirir. Öğrenme Kazanımı 2: Tarama yapar. Alt Öğrenme Kazanımları: 2.1: Tarama öncesi hazırlıkları yapar. 2.2: Tarama işlerini yapar. Öğrenme Kazanımı 3: Tamir yapar. Alt Öğrenme Kazanımları: 3.1: Tamir öncesi hazırlık yapar. 3.2: Tamir işlerini yapar. Öğrenme Kazanımı 4: Söküm yapar. Alt Öğrenme Kazanımları: 4.1: Söküm öncesi hazırlıkları yapar. 4.2: Söküm işlerini yapar. |
| 8 | ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME |
| 8 a) Teorik Sınav |
| (T1): A2 birimine yönelik teorik sınav Ek A2-2’de yer alan “Bilgiler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Teorik sınavda adaylara 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde en az 8 soruluk sınav uygulanmalıdır. Sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz, adaylara her soru için 1,5 dakika zaman verilir. Teorik sınavda sorulardan en az % 70’ine doğru yanıt veren aday başarılı sayılır. Sınav soruları bu birimde teorik sınav ile ölçülmesi öngörülen tüm bilgi ifadelerini (Ek A2-2) ölçmelidir. |
| 8 b) Performansa Dayalı Sınav |
| (P1): A2 birimine yönelik performansa dayalı sınavlar, Ek A2-2’de yer alan “Beceriler ve Yetkinlikler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Beceri ve yetkinlikler kontrol listesinde aday tarafından başarılması zorunlu kritik adımlar belirlenir. Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari % 70 başarı göstermesi gerekir. Performansa dayalı sınavın süresi gerçek uygulama şartlarındaki süreye karşılık gelmelidir. Beceri ve yetkinlik ifadelerinin (Ek A2-2) tamamı performansa dayalı sınav ile ölçülmelidir. Performansa dayalı sınav gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş ortamda gerçekleştirilir. Sınav, yer altı madenciliğine uygun bir alanda, tarama, tamir ve söküm yapılması gerekecek bir galeride/alanda gerçekleştirilir. Sınav en az 3 kişilik bir ekiple gerçekleştirilmelidir. |
| 8 c) Ölçme ve Değerlendirmeye İlişkin Diğer Koşullar |
| Adayın söz konusu birimden başarılı sayılması için T1 sınavından başarılı olması gerekir. Yeterlilik biriminin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. |
| 9 | YETERLİLİK BİRİMİNİ GELİŞTİREN KURUM/KURULUŞ(LAR) | Türk Ağır Sanayii Ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) |
| 10 | YETERLİLİK BİRİMİNİ DOĞRULAYAN SEKTÖR KOMİTESİ | MYK Maden Sektör Komitesi |

YETERLİLİK BİRİMİ EKLERİ

EK [A2]-1: Yeterlilik Biriminin Kazandırılması için Tavsiye Edilen Eğitime İlişkin Bilgiler

- İş Sağlığı ve Güvenliği

  - İş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımlar ile kullanım özellikleri

  - İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuat ve talimatlar

  - Acil durumlarda uygulanacak çıkış ve kaçış prosedürleri

  - Çalışma ortamında sağlık ve güvenlik işaretleri

  - Madencilik işlemlerinde iş sağlığı ve güvenliği

  - Madencilik işlemlerinde görülen meslek hastalıkları ve korunma yöntemleri

  - Çalışma ortamındaki tehlike ve riskler ile bunlara yönelik alınması gereken önlemler

  - Risk faktörlerinin şiddetinin azaltılmasına yönelik tedbirler

  - İş kazası durumunda yapılması gereken unsurlar

- Madencilikte Çevre Koruma

  - Madencilikte atıkların kaynaktan ayrılması ve geri dönüşüm

  - Madencilikte çevre koruma gereklilikleri

  - Madencilik işlemlerinin çevreye olan olası olumsuz etkileri ile bu etkilere karşı alınacak tedbirler

  - Kullanılan cihaz, donanım ve araçların çevreye olası olumsuz etkileri ve uygulanacak önlemler

  - Kaynakların tasarruflu kullanımı konusunda uygulanacak tedbirler

- Madencilik İşlemlerinde Kalite

  - İş süreçlerinde uyulması gereken kalite gereklilikleri

  - Makine, alet, donanım ya da sistemlerin kalite gereklilikleri

  - İşlemlere yönelik üretilecek raporlar

  - Raporlama

  - Verimli çalışma

- Tahkimat ve yer altı madenciliği

  - Yer altı madenciliği

  - Tahkimat türleri

  - Tahkimat yapıları

  - Yer altı madenlerinde kontrol işlemleri

- Tarama yapma

  - Tarama öncesi hazırlık işlemleri

  - Taramada kullanılan ekipman

  - Tarama işlerinde dikkat edilmesi gereken yönerge/talimatlar

- Tamir yapma.

  - Yapılacak kontroller ile olası uygunsuzluklar ve giderilme yolları

  - Tamir öncesi hazırlık işlemleri

  - Tamirde kullanılan ekipman

  - Tamirde dikkat edilmesi gereken yönerge/talimatlar

- Söküm yapma.

  - Söküm öncesi hazırlık işlemleri

  - Sökümde kullanılan ekipman

  - Sökümde dikkat edilmesi gereken yönerge/talimatlar

EK [A2]-2: Yeterlilik Biriminin Ölçme ve Değerlendirmesinde Kullanılacak Kontrol Listesi

a) BİLGİLER

| No | Bilgi İfadesi | UMS İlgili Bölüm | Yeterlilik Birimi Alt Öğrenme Kazanımı | Değerlendirme Aracı |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BG.1 | Tahkimat türlerini açıklar. | C.1.1-2 C.2.1-9 D.1.1-2 D.2.1-15 E.1.1-2 E.2.1-7 | 2.1-2 3.1-2 4.1-2 | T1 |
| BG.2 | Taramada kullanılan ekipman ve malzemeleri açıklar. | D.1.1-2 D.2.1-15 | 2.1 2.2 | T1 |
| BG.3 | Tarama işlemlerinde dikkat edilmesi gereken hususları açıklar. | D.1.1-2 D.2.1-15 | 2.1 2.2 | T1 |
| BG.4 | Tamirde kullanılan ekipman ve malzemeleri açıklar. | C.1.1-2 C.2.1-9 | 3.1 3.2 | T1 |
| BG.5 | Tamir işlemlerinde dikkat edilmesi gereken hususları açıklar. | C.1.1-2 C.2.1-9 | 3.1 3.2 | T1 |
| BG.6 | Tahkimat kontrolü işlemlerini açıklar. | C.1.1-2 C.2.1-9 D.1.1-2 D.2.1-15 E.1.1-2 E.2.1-7 | 3.1 3.2 | T1 |
| BG.7 | Sökümde kullanılan ekipman ve malzemeleri açıklar. | E.1.1-2 E.2.1-7 | 4.1 4.2 | T1 |
| BG.8 | Söküm işlemlerinde dikkat edilmesi gereken hususları açıklar. | E.1.1-2 E.2.1-7 | 4.1 4.2 | T1 |

b) BECERİ VE YETKİNLİKLER

| No | Beceri ve Yetkinlik İfadesi | UMS İlgili Bölüm | Yeterlilik Birimi Alt Öğrenme Kazanımı | Değerlendirme Aracı |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *BY.1 | Çalışmaları sırasında İSG kurallarına ve talimatlarına uygun şekilde hareket eder. | A.1.1-6 A.2.1-2 | 1.1 | P1 |
| *BY.2 | Çalışmaları sırasında çevre koruma talimatlarına uygun şekilde hareket eder. | A.3.1-2 | 1.2 | P1 |
| *BY.3 | Çalışmaları sırasında kalite talimatlarına uygun şekilde hareket eder. | A.4.1-2 | 1.3 | P1 |
| BY.4 | Alınan tertibe göre işin gerektirdiği kişisel malzeme ve ekipmanları çalışacağı yere götürür. | D.1.1 | 2.1 | P1 |
| BY.5 | Kullanılacak sarf malzemesinin (kama, fırça, bağ demiri, perno pim, cıvata ve benzeri) çalışılacak bölgeye götürür. | D.1.2 | 2.1 | P1 |
| *BY.6 | Amirinden aldığı tertip doğrultusunda belirlenmiş ve işaretlenmiş yerleri tarama yaparak istenen kesite uygun hale getirir. | D.2.1 D.2.7 | 2.2 | P1 |
| BY.7 | Daralan kesitleri, kayaç yapısına (sertlik, kayganlık, kırılganlık ve benzeri) göre kesite uygun hale getirir. | D.2.2 | 2.2 | P1 |
| *BY.8 | Amiri tarafından belirlenen yerlerde kayaç yapısına göre yeterli sayıda patlatma işlemine uygun olan deliği açar. | D.2.3 | 2.2 | P1 |
| BY.9 | Çıkan pasanın çalışma alanının dışına çıkarılmasını sağlar. | D.2.6 | 2.2 | P1 |
| *BY.10 | Meydana gelen fazladan boşlukları doldurarak kesite uygun hale getirir. | D.2.8 | 2.2 | P1 |
| BY.11 | Uygun hale getirilen kesite amirinden aldığı tertip doğrultusunda bağ yapar. | D.2.9 | 2.2 | P1 |
| BY.12 | Yapılan bağların uygun fırça yardımıyla fırçalama işlemini yapar. | D.2.10 | 2.2 | P1 |
| BY.13 | Amirinden aldığı tertip doğrultusunda kamalama işlemini yaparak bağ aralarını temizler. | D.2.11 | 2.2 | P1 |
| BY.14 | Galeride bozuk olan bağ demirlerini söker. | D.2.12 | 2.2 | P1 |
| *BY.15 | Galeri tabanındaki bozulma ve kabarmaları tarama işlemi yaparak istenen kesite uygun hale getirir. | D.2.13 | 2.2 | P1 |
| *BY.16 | Çalıştığı yeri terk etmeden gerekli güvenlik önlemlerini alır. | D.2.14 | 2.2 | P1 |
| BY.17 | Amirinden aldığı tertibe göre ihtiyaç duyduğu malzeme ve ekipmanları çalışacağı yere götürür. | C.1.1 | 3.1 | P1 |
| BY.18 | Kullanılacak sarf malzemelerinin (kama, fırça, bağ demiri, perno pim, cıvata ve benzeri) çalışılacak bölgeye götürür. | C.1.2 | 3.1 | P1 |
| BY.19 | Yapılacak tamir işi için ağaç veya metal malzeme ile çalışma iskelesini kurar. | C.2.1 | 3.2 | P1 |
| *BY.20 | Bozulan, kırılan, çürüyen kamaları veya bağ fırçalarını (ağaç, demir) yenisi ile değiştirir. | C.2.2 | 3.2 | P1 |
| *BY.21 | Kesiti istenen boyuta getirmek için bozulan bağları değiştirir. | C.2.3 | 3.2 | P1 |
| BY.22 | Tamir esnasında dökülen pasaları uygun araç, gereç (kazma, kürek) ile toplar. | C.2.4 | 3.2 | P1 |
| BY.23 | Topladığı pasaları çalışma alanından uzaklaştırır. | C.2.5 | 3.2 | P1 |
| BY.24 | Basınçlı hava borularında karşılaşılan kopma, kırılma, kayma ve benzeri sorunlarda yetkisi ve bilgisi dışındaki sorunları amirine bildirir. | C.2.6 | 3.2 | P1 |
| BY.25 | Amiri tarafından verilen tertibe göre kamalama yapar. | C.2.7 | 3.2 | P1 |
| *BY.26 | Tamir işlemi gerektiren su borusu, hava borusu veya ray demirleri gibi aksamlarda kendisinin yapabileceği tamir işlerini yapar. | C.2.8 | 3.2 | P1 |
| BY.27 | Alınan tertibe göre ihtiyaç duyduğu malzeme ve ekipmanları çalışacağı yere götürür. | E.1.1 | 4.1 | P1 |
| BY.28 | Söküm yapacağı yerde atık malzemelerin taşınması için ilgili birime haber vererek uygun taşıma aracını (vagon, triko, ve benzeri) çalışma alanına getirir. | E.1.2 | 4.1 | P1 |
| BY.29 | Çalışma işlemi bitmiş olan galerinin basınçlı hava borularını veya atık su borularının söküm işlerine yardım eder. | E.2.1 | 4.2 | P1 |
| *BY.30 | Bağlardaki pim, kama, bağ demirlerini veya ray demirlerini uygun araç ile söker. | E.2.2 | 4.2 | P1 |
| BY.31 | Sökümden çıkacak atık malzemeleri (bağ demiri, ray demiri, boru, ve benzeri) çalışma alanı dışına taşımak için gerekli olan taşıma aracına yükler. | E.2.4 | 4.2 | P1 |
| BY.32 | Sökümden çıkacak atık malzemeleri (bağ demiri, ray demiri, boru, ve benzeri) çalışma alanının dışına çıkarır. | E.2.3 | 4.2 | P1 |
| *BY.33 | Vardiya sonunda galerinin girişini insan geçişi olmayacak şekilde kapatarak güvenliğini alır. | E.2.5 | 4.2 | P1 |
| *BY.34 | Kapatılan galeri için uyarı levhalarını asar. | E.2.6 | 4.2 | P1 |
| BY.35 | Yapılan işler ve vardiya sürecine ilişkin amirine sözlü rapor verir. | C.2.9 D.2.15 E.2.7 | 2.2 3.2 4.2 | P1 |

(*) Performans sınavında başarılması zorunlu kritik adımlar.

YETERLİLİK EKLERİ

EK 1: Ulusal Yeterlilik Hazırlama Ekibi ve Teknik Çalışma Grubu Üyeleri

|  | Adı - Soyadı | Eğitim Bilgileri* (Tarih - Eğitim Kurumu/Bölüm Adı) | Deneyim Bilgileri* (Tarih – İş Yeri – Unvan) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Yakup Hakan COŞKUN (Moderatör) | 2004 - Hacettepe Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü | 2016-Devam ediyor Pamir Uygunluk Değerlendirme Ltd.Şti. – Genel Müdür 2008-2015 Mesleki Yeterlilik Kurumu – Mesleki Yeterlilik Uzmanı 2005-2008 Türkiye İş Kurumu - Memur |
|  | Tayfun ARIKAZAN (Moderatör) | 2008 – Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü | 2020 – Devam ediyor Türk Ağır Sanayii Ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) – TİS Uzmanı 2011-2020 Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası – TİS Uzmanı |
|  | Mehmet TAKSUK (Maden Mühendisi – Teknik Uzman) | 2001 – Yüksek Lisans - Dumlupınar Üniversitesi Jeoloji Bölümü 1990 – Lisans - İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü | 2015 – Devam Ediyor Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğü - Başuzman 1990 – 2015 GLİ Müessesesi – Müessese Müdürü |
|  | Dr. Sedat TOROMAN (Maden Mühendisi – Teknik Uzman) | 2016 – Doktora - Çukurova Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü 1995 – Yüksek Lisans – Çukurova Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü 1992 – İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü | 2017 – Devam ediyor Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğü - Başuzman 1998-2017 MTA Genel Müdürlüğü 1993-1998 Çukurova Üniversitesi – Öğretim Görevlisi |
|  | Sinan GİRDAPLI (Maden Mühendisi - Teknik Danışman) | 1992 – Orta Doğu Teknik Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü | 2019 - Devam ediyor Pamir Uygunluk Değerlendirme Ltd.Şti. – Maden Sektörü Danışmanı 2016 - 2018 Maden Mühendisleri Odası – Yönetim Kurulu Üyesi 2007 - 2009 Elektrik Üretim A.Ş. Çevre Dairesi Başkanlığı, EÜAŞ Termik Santraller ve Maden Sahaları Dairesi Başkanlığı - Teknik Şef 2000 – 2007 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğü- Mühendis, Şube Müdürü 1992 – 2000 Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğü Orta Anadolu Linyitleri Müessesesi – Maden Mühendisi |
|  | Nazan KARAASLAN (Moderatör Yardımcısı) | 2013 – Gazi Üniversitesi Talaşlı Üretim Öğretmenliği | 2020 - Devam ediyor Pamir Uygunluk Değerlendirme Ltd.Şti. – Kalite Yönetim Sistem Uzmanı 2019 - 2020 SETA Debriyaj Sistemleri – Üretim ve Planlama Direktörü 2015 - 2019 ASO METES – Sınav Hizmetleri Uzmanı 2013 - 2014 Gazi Üniversitesi Atatürk Meslek Yüksekokulu – Öğretim Görevlisi |

*Yalnızca meslekle ilgili olan eğitim/deneyim bilgilerine yer verilecektir.

EK2: Görüş İstenen Kişi, Kurum ve Kuruluşlar

Adana Bilim ve Tek. Ünv. Müh. Fak. Mad. Cev. Haz. Müh.

Afrasıa Maden. Enerji. Müh. ve Dan. Tic. A.Ş.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Müh. Fak. Mad. Müh. Böl.

Agola Madencilik Ltd. Şti.

Agrega Üreticileri Birliği

Akçelik Madencilik Tic. ve San. A.Ş.

Akdağlar Madencilik San. Tic. A.Ş.

Akdeniz Mineral Kaynakları A.Ş.

Altın Madencileri Derneği

Ankara Sanayi Odası

Ankara Ticaret Odası

Ankara Üniversitesi Rek. Müh. Fak. Jeo. Müh. Böl.

Aytemiz Madencilik San. ve Tic. Ltd. Şti.

Balgat Mesleki Teknik Anadolu Lisesi

Bandırma Mermer San. Tic. A.Ş.

Baometal Madencilik A.Ş.

Barit Maden Türk A.Ş.

Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş.

Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi – Bilecik

Bilfer Madencilik ve Turizm A.Ş.

Bursa Çelik Döküm Sanayii A.Ş.

Bülent Ecevit Üniversitesi Rek. Müh. Fak. Mad. Müh. Böl.

Camiş Madencilik A.Ş.

Canel Münip Çoker Madencilik A.Ş.

Celal Bayar Üniversitesi Soma Meslek Yüksekokulu

Cumhuriyet Üniv. Rek. Müh. Fak Maden Müh. Bölümü

Cumhuriyet Üniv. Rek. Müh. Fak. Jeo. Müh. Böl.

Çayeli Bakır İşletmeleri A.Ş.

Çiftay İnşaat Taahhüt ve Ticaret A.Ş.

Çukurova Üniv. Rek. Müh.  ve Mimar Fak. Jeo. Müh. Böl.

Çukurova Üniv. Rek. Müh. ve Mimar. Fak. Mad. Müh. Böl.

Dedeman Madencilik San. ve Tic. A.Ş.

Demir Export A.Ş.

Devlet Personel Başkanlığı

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu

Dokuz Eylül Üniversitesi Rek. Torbalı Meslek Yüksekokulu

Dokuz Eylül Ünv. Rek. Müh. Fakültesi Jeoloji Müh. Bölümü

Dokuz Eylül Ünv. Rek. Müh. Fakültesi Maden Müh. Bölümü

Dumlupınar Ünv. Rek. Mühendislik Fakültesi Mad. Müh. Böl.

Ege Bölgesi Sanayi Odası

Ege Sanayicileri ve İşadamları Derneği

Elbistan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi – Elbistan

Emet Çok Programlı Anadolu Lisesi – Emet

Enerji, Sanayi ve Maden Kamu Emekçileri Sendikası

Eren Enerji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi – Kilimli

Eskişehir Ticaret Odası

Eti Bakır A.Ş.

Eti Krom A.Ş.

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü

EÜAŞ; Elektrik Üretim Anonim Şirketi

Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi – Beypazarı

Fırat Üniversitesi Rek. Maden Meslek Yüksekokulu

Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanlığı

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

Hacettepe Üniversitesi Rek. Mühendislik Fak. Jeoloji Müh.

Hacettepe Üniversitesi Rek. Mühendislik Fakültesi Mad. Müh.

Hak-İş Konfederasyonu

Hattat Enerji Maden A.Ş.

İmbat Madencilik

İstanbul Sanayi Odası

İstanbul Teknik Üniv. Rek. Maden Fak. Maden Müh. Bölümü

İstanbul Teknik Üniversitesi Rek. Maden Fak. Jeo. Müh. Böl.

İstanbul Ticaret Odası

Jeoloji Mühendisleri Odası

Kangal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi – Kangal

Karadeniz Teknik Üniversitesi Rek. Maden Mühendisliği Bölümü

Kırka Şehit Halil Kara Çok Programlı Anadolu Lisesi – Seyitgazi

Koyunoğlu Madencilik Turizm İnşaat Tic. ve San. A.Ş

Kömür Üreticileri Derneği

Kutman Madencilik Ltd. Şti.

Kuzey Biga Madencilik San. Tic. A.Ş.

Küçük ve Orta Ölçekli İşlet. Gel. ve Des. İd. Baş.

Maden İşleri Genel Müdürlüğü

Maden Jeologları Derneği

Maden Mühendisleri Odası

Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü

Madenciler Dayanışma Derneği

Madkim Maden ve Kimya San. ve Tic. A.Ş.

Marmotek Mad. San. Tic. A.Ş.

Matel Hammadde san ve Tic. A.Ş.

Mazıdağı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi – Mazıdağı

Merta Maden Mak. İmal. Müh. Paz. San. Tic. Ltd. Şti.

Mesleki Eğitim ve Küçük Sanayi Destekleme Vakfı

Meta Nikel Kobalt Madencilik A.Ş.

Metal Maden Anonim Şirketi

Mil-Ten Müteahhitlik Hafriyat ve Tic. Ltd. Şti.

Mintek Madencilik San. Tic. A.Ş.

MRT Maden San. Tic. A.Ş.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rek. Müh. Fak. Mad. Müh.

Muğla Sıtkı Koçman Ünv. Rek. Yatağan Meslek Yüksekokulu

Murgul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi – Murgul

Netmer Net Mermer San. Tic. Ltd. Şti.

Nuri Demirağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi – Divriği

ODTÜ Maden Mühendisliği Bölümü

Opak Madencilik San. Tic. Ltd. Şti.

Oreks Maden Ltd. Şti.

Palu Cimşidbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi – Palu

Park Termik Elektrik Madencilik Turz. San. Tic. A.Ş.

Pasinex Arama ve Madencilik A.Ş.

Polat Madencilik A.Ş.

Santral Madencilik A.Ş.

Sargın İnşaat ve Makine San. Tic. A.Ş.

Selçuk Üniversitesi Rek. Mühendislik Fakültesi Mad. Müh. Böl.

Soma Kömür İşletmeleri A.Ş.

Soma Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi – Soma

Soner Temel Müh. İnş. Tic. A.Ş.

Süleyman Demirel Üniversitesi Rek. Maden Müh. Bölümü

T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Sağ. ve Güv. Genel Müd.

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

T.C. MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müd.

T.C. MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü

T.C. MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

T.C. MEB Yenilik ve Eğt. Tek. Gen. Md.

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

Tekirdağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi – Süleymanpaşa

Tekmar Mermer ve Maden İşletmeleri Üretim İhracat A.Ş.

Teknomar Mermer Madencilik Turz. Hayv. San. ve tic. Ltd. Şti.

Turmenka Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Tüketici Hakları Derneği

Tüprag Metal Madencilik San. ve Tic A.Ş.

Türk Maadın A.Ş.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği

Türk Standardları Enstitüsü

Türkiye Devrimci Maden Arama ve İşletme İşçileri Sendikası

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu

Türkiye İhracatçılar Meclisi

Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası

Türkiye İstatistik Kurumu

Türkiye İş Kurumu

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu

Türkiye Madenciler Derneği

Türkiye Maden-İş Sendikası Genel Başkanlığı

Türkiye Mermer Doğaltaş ve Mak. Üreticileri Birliği

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Türkiye Mad. Meclisi

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü

Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü

Yatağan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi – Yatağan

Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı

Yüce Nakliyat Emlak Madencilik İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Mühendislik Fakültesi,

Zafer Nakliyat Madencilik İnşaat Petrol San. Tic. A.Ş.

EK3: MYK Sektör Komitesi Üyeleri ve Uzmanlar

Kamil ŞENOL;	(Başkan)		Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu

Ali Rıza ERGUN; (Başkan Yrd)	Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Hatice İNCE;				Milli Eğitim Bakanlığı

Prof. Dr. Ahmet ÖZARSLAN		Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı

Tuğba ALBAYRAK;			Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Ahmet AKÇINAR;			Ticaret Bakanlığı

Uğur FİLİK;				Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

Dr. Tuğcan TUZCU;			Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Mehmet Ali OKUMUŞ;		Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu

Aytekin KOÇ;				Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu

Ertuğrul Ensar BAYRAK;		Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu

Dilek TORUN;				Mesleki Yeterlilik Kurumu

Burak Çağrı KARAKAYA;		Mesleki Yeterlilik Kurumu

EK 4: MYK Yönetim Kurulu Üyeleri

Adem CEYLAN 	Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Temsilcisi, Başkan

Prof. Dr. Mehmet SARIBIYIK 	Yükseköğretim Kurulu Temsilcisi, Başkan Vekili

Dr. Recep ALTIN 			Milli Eğitim Bakanlığı Temsilcisi, Üye

Bendevi PALANDÖKEN 		Meslek Kuruluşları Temsilcisi, Üye

Dr. Osman YILDIZ 			İşçi Sendikaları Konfederasyonları Temsilcisi, Üye

Celal KOLOĞLU 			İşveren Sendikaları Konfederasyonu Temsilcisi, Üye

# Text boxes

TAMİR TARAMA SÖKÜM İŞÇİSİ

SEVİYE 3

REVİZYON NO:

REFERANS KODU