GİRİŞ

Kuyu Bakım - Onarım İşçisi (Seviye 4) Ulusal Yeterliliği 19/10/2015 tarihli ve 29507 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ulusal Meslek Standartlarının ve Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanması Hakkında Yönetmelik ve 27/11/2007 tarihli ve 26713 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mesleki Yeterlilik Kurumu Sektör Komitelerinin Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre MYK’nın görevlendirdiği Türk Ağır Sanayii Ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası ile Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmış, sektördeki ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak değerlendirilmiş ve MYK Maden Sektör Komitesi tarafından incelendikten sonra MYK Yönetim Kurulunca onaylanmıştır.

TERİMLER, SİMGELER VE KISALTMALAR

ACİL DURUM PLANI: İşyerlerinde meydana gelebilecek acil durumlarda yapılacak iş ve işlemler dâhil bilgilerin ve uygulamaya yönelik eylemlerin yer aldığı planı,

ARABA/VAGON: Cevheri ve malzemeyi taşımak için kullanılan raylı taşıma aracını,

GALERİ: Yeraltında açılan geçit yolunu,

GİDAJ/KAYIT SİSTEMİ: Maden kuyularında kafesin öngörülen doğrultusunu muhafaza etmesine ve kuyu içinde yalpalanmadan hareket etmesine yarayan ağaç, ray, profil, çelik halat ve benzeri malzemeden yapılan kılavuzu,

ISCO: Uluslararası Standart Meslek Sınıflamasını,

İSG: İş Sağlığı ve Güvenliğini,

KAFES: Maden kuyularında insan, malzeme ve araba (vagon) nakliyatını sağlamak için kullanılan tek veya daha fazla katlı çelik konstrüksiyonlu kabini,

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM: Çalışanı, yürütülen işten kaynaklanan, sağlık ve güvenliği etkileyen bir veya birden fazla riske karşı koruyan, çalışan tarafından giyilen, takılan veya tutulan, bu amaca uygun olarak tasarımı yapılmış tüm alet, araç, gereç ve cihazları,

KOŞUM: Kuyularda kafesi veya kovayı halata bağlamak için kullanılan düzeneği,

KÖPRÜ: Araba/vagonun durdurucu ile taşıyıcı platform arasında güvenli şekilde ulaşımını sağlamak için yapılan hareketli platformu,

KULE (ŞÖVELMAN): Yeryüzünde maden kuyusu üzerine kurulu bir çelik konstrüksiyon veya betonarme olarak inşa edilen ve halatı yönlendiren tesisi,

KUYU: Yer altı işyerlerine ulaşmak amacıyla açılmış ve kesit boyutları derinliğine oranla sınırlı, düşey bağlantı yolunu,

KUYU DUVARI (CİDAR): Kuyunun iç çevresini,

MAKARA/MOLET: Taşıyıcı platformlar için şövelman tepesinde bulunan ve üzerinde cer halatın geçtiği (oluklu) kasnağı,

MERKEZLEME: Gerekli ölçümleri yaparak, yerleştirilecek ekipman veya ürünü ölçüm yapılan yerin ortasına koymayı,

RAMBLE: Cevher alınan yerin doldurulmasında kullanılan dolgu malzemesini,

RİSK: Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuç meydana gelme ihtimalini,

RİSK DEĞERLENDİRMESİ: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmaları,

SKİP: Cevher naklinde veya gerekli düzenlemeler yapılması halinde insan naklinde kullanılan ambarlı kafesi,

TEHLİKE: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyelini

ifade eder.

| REFERANS KODU KUYU BAKIM - ONARIM İŞÇİSİ ULUSAL YETERLİLİĞİ |
| --- |
| 1 | YETERLİLİĞİN ADI | Kuyu Bakım - Onarım İşçisi |
| 2 | REFERANS KODU |  |
| 3 | SEVİYE | 4 |
| 4 | ULUSLARARASI SINIFLANDIRMADAKİ YERİ |  |
| 5 | TÜR |  |
| 6 | KREDİ DEĞERİ |  |
| 7 | A) YAYIN TARİHİ |  |
|  | B) REVİZYON NO |  |
|  | C) REVİZYON TARİHİ |  |
| 8 | AMAÇ | Kuyu Bakım-Onarım İşçisi (Seviye 4) mesleğinin eğitim almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için; Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak, Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek, Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır. |
| 9 | YETERLİLİĞE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDART(LAR)I |
| 18UMS0681-4 – Kuyu Bakım – Onarım İşçisi (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı |
| 10 | YETERLİLİK SINAVINA GİRİŞ ŞART(LAR)I |
| Sınava girecek adaya mesleğe ilişkin bilgi ve deneyim sahibi olup olmadığının tespit edilmesi amacıyla sınava gireceği birimlerde yer alan kritik adımları içerecek şekilde sorular sorularak ön değerlendirmeye tabi tutulur, ön değerlendirmeler sesli ve görüntülü kayıt altına alınır. Adaylar tarafından verilen cevaplar üzerinden yapılan değerlendirme sonucu yeterli düzeyde mesleki bilgi ve deneyime sahip olmadığı ve uygulama sınavına girdiği takdirde iş sağlığı ve güvenliği açısından risk teşkil edeceğinin değerlendirilmesi durumunda aday sınavlara alınmaz. |
| 11 | YETERLİLİĞİN YAPISI |
| 11-a) Zorunlu Birimler |
| ……/A1 İş Sağlığı, Çevre ve Kalite ……/A2 Kuyu Bakım-Onarımı |
| 11-b) Seçmeli Birimler |
| ……/B1 Kuyu Montajı ve Demontajı |
| 11-c) Birimlerin Gruplandırılma Alternatifleri |
| Adayın yeterlilik belgesi alabilmesi için zorunlu yeterlilik birimlerin tamamından başarılı olması gerekmektedir. İsteyen adaylar seçmeli birimden de sınava katılabilirler. |
| 12 | ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME |
| Mesleki Yeterlilik Belgesini elde etmek isteyen adaylar birimlerde tanımlanan sınavlara tabi tutulur. Yeterlilik birimlerindeki teorik ve performansa dayalı sınavları her bir birim için ayrı ayrı yapılabileceği gibi birlikte de yapılabilir. Ancak her birimin değerlendirmesi bağımsız yapılmalıdır. Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi, birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Yeterlilik birimlerinin birleştirilerek bir yeterliliğin elde edilebilmesi için tüm birimlerin geçerliliğini koruyor olması gerekmektedir. |
| 13 | DEĞERLENDİRİCİ ÖLÇÜTLERİ |
| Değerlendiricinin aşağıdaki şartlardan en az birini sağlıyor olması gerekmektedir: Üniversitelerin maden mühendisliği bölümlerinde öğretim üyesi olmak, Maden mühendisi olarak yer altı maden işletmelerinde en az 2 yıl görev yapmış olmak, Lisans mezunu olmak kaydıyla kuyu bakım-onarım veya montaj-demontaj işlerinde en az 3 yıl görevli olarak bulunmuş olmak, Ön lisans mezunu olmak kaydıyla kuyu bakım-onarım veya montaj-demontaj işlerinde en az 5 yıl görevli olarak bulunmuş olmak, Lise veya dengi okul mezunu olmak kaydıyla kuyu bakım-onarım veya montaj-demontaj işlerinde en az 7 yıl görevli olarak bulunmuş olmak Yukarıdaki özelliklerden en az birine sahip olan ve ölçme ve değerlendirme sürecinde görev alacak değerlendiricilere; sınav ve belgelendirme kuruluşları tarafından mesleki yeterlilik sistemi, kişinin görev alacağı ulusal yeterlilik(ler), ilgili uluslararası/ulusal meslek standart(lar)ı, ölçme değerlendirme, ölçme-değerlendirmede kalite güvencesi ve İSG konularında eğitim sağlanmalıdır. |
| 14 | BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ | Belgenin geçerlilik süresi beş (5) yıldır. |
| 15 | GÖZETİM SIKLIĞI | - |
| 16 | BELGE YENİLEMEDE UYGULANACAK ÖLÇME- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ | Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur; a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo, vb.) sunmak, b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan uygulama sınavlarına katılmak. Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır. |
| 17 | MESLEKTE YATAY ve DİKEY İLERLEME YOLLARI | - |
| 18 | YETERLİLİĞİ GELİŞTİREN KURULUŞ(LAR) | Türk Ağır Sanayii Ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) |
| 19 | YETERLİLİĞİ DOĞRULAYAN SEKTÖR KOMİTESİ | MYK Maden Sektör Komitesi |

| REFERANS KODU İŞ SAĞLIĞI, ÇEVRE VE KALİTE YETERLİLİK BİRİMİ |
| --- |
| 1 | YETERLİLİK BİRİMİ ADI | İş Sağlığı, Çevre ve Kalite |
| 2 | REFERANS KODU | ………/A1 |
| 3 | SEVİYE | 4 |
| 4 | KREDİ DEĞERİ |  |
| 5 | A) YAYIN TARİHİ |  |
|  | B) REVİZYON NO |  |
|  | C) REVİZYON TARİHİ |  |
| 6 | YETERLİLİK BİRİMİNE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDARDI |
| 18UMS0681-4 – Kuyu Bakım – Onarım İşçisi (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı |
| 7 | ÖĞRENME KAZANIMLARI |
| Öğrenme Kazanımı 1: İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini açıklar. Alt Öğrenme Kazanımları: 1.1: Üretim sürecinde uygulaması gereken iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini açıklar. 1.2: İş ve makineye göre uygulaması gereken güvenlik önlemlerini sıralar. 1.3: Acil durum ve kazalarda yapması gerekenleri sıralar. Öğrenme Kazanımı 2: Çevre koruma ile ilgili önlemleri açıklar. Alt Öğrenme Kazanımları: 2.1: Çevre koruma gerekliliklerini açıklar. 2.2: Kaynak tasarruflu ve verimli çalışmaya ilişkin hususları açıklar. Öğrenme Kazanımı 3: Kalite gerekliliklerini açıklar. Alt Öğrenme Kazanımları: 3.1: İşe ait kalite gerekliliklerini ve teknik prosedürleri sıralar. 3.2: Kalite konusunda yapması gereken raporlamayı açıklar. |
| 8 | ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME |
| 8 a) Teorik Sınav |
| (T1) Çoktan Seçmeli Sorularla Sınav: A1 yeterlilik birimine yönelik teorik sınav Ek A1-2’de yer alan “Bilgiler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Teorik sınavda adaylara en az on dokuz (19) soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde olan sorular sorulur. Çoktan seçmeli sorularla düzenlenmiş sınavda boş bırakılan veya yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz. Sınavda adaylara her soru için ortalama 1,5-2 dakika süre verilir. T1 sınavında soruların en az %70’ine doğru yanıt veren başarılı sayılır. Sınav soruları, bu birimde T1 sınavı ile ölçülmesi öngörülen tüm bilgi ifadelerini (Ek A1-2) ölçmelidir. |
| 8 b) Performansa Dayalı Sınav |
| Bu birime yönelik beceri ve yetkinlik ifadeleri diğer birimlerin beceri ve yetkinlik kontrol listelerinde tanımlanmış olup, bu kapsamda söz konusu beceri ve yetkinlik ifadelerinin ölçme ve değerlendirmesi yapılacaktır. |
| 8 c) Ölçme ve Değerlendirmeye İlişkin Diğer Koşullar |
| Adayın söz konusu birimden başarılı sayılması için T1 sınavından başarılı olması gerekir. Yeterlilik biriminin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. |
| 9 | YETERLİLİK BİRİMİNİ GELİŞTİREN KURUM/KURULUŞ(LAR) | Türk Ağır Sanayii Ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) |
| 10 | YETERLİLİK BİRİMİNİ DOĞRULAYAN SEKTÖR KOMİTESİ | MYK Maden Sektör Komitesi |

YETERLİLİK BİRİMİ EKLERİ

EK [A1]-1: Yeterlilik Biriminin Kazandırılması için Tavsiye Edilen Eğitime İlişkin Bilgiler

- İş Sağlığı ve Güvenliği

  - İş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımlar ile kullanım özellikleri

  - İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuat ve talimatlar

  - Acil durumlarda uygulanacak çıkış ve kaçış prosedürleri

  - Çalışma ortamında sağlık ve güvenlik işaretleri

  - Madencilik işlemlerinde iş sağlığı ve güvenliği

  - Madencilik işlemlerinde görülen meslek hastalıkları ve korunma yöntemleri

  - Çalışma ortamındaki tehlike ve riskler ile bunlara yönelik alınması gereken önlemler

  - Risk faktörlerinin şiddetinin azaltılmasına yönelik tedbirler

  - İş kazası durumunda yapılması gereken unsurlar

- Madencilikte Çevre Koruma

  - Madencilikte atıkların kaynaktan ayrılması ve geri dönüşüm

  - Madencilikte çevre koruma gereklilikleri

  - Madencilik işlemlerinin çevreye olan olası olumsuz etkileri ile bu etkilere karşı alınacak tedbirler

  - Kullanılan cihaz, donanım ve araçların çevreye olası olumsuz etkileri ve uygulanacak önlemler

  - Kaynakların tasarruflu kullanımı konusunda uygulanacak tedbirler

- Madencilik İşlemlerinde Kalite

  - İş süreçlerinde uyulması gereken kalite gereklilikleri

  - Makine, alet, donanım ya da sistemlerin kalite gereklilikleri

  - İşlemlere yönelik üretilecek raporlar

  - Raporlama

  - Verimli çalışma

EK [A1]-2: Yeterlilik Biriminin Ölçme ve Değerlendirmesinde Kullanılacak Kontrol Listesi

a) BİLGİLER

| No | Bilgi İfadesi | UMS İlgili Bölüm | Yeterlilik Birimi Alt Öğrenme Kazanımı | Değerlendirme Aracı |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BG.1 | Çalışmalar esnasında, iş sağlığı ve güvenliği için gerekli olan iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımlarını sıralar. | A.1.4 | 1.1 | T1 |
| BG.2 | Çalışmalar esnasında, iş sağlığı ve güvenliği için gerekli olan iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımların nasıl kullanılması gerektiğini açıklar. | A.1.4 | 1.1 | T1 |
| BG.3 | İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuat ve talimatları açıklar. | A.1.1 | 1.1 | T1 |
| BG.4 | Çalışmakta olduğu iş kolunda görülen meslek hastalıklarını tanır. | A.2.1 | 1.1 | T1 |
| BG.5 | Çalışmakta olduğu iş kolunda görülen meslek hastalıklarından korunmak için yapılması gerekenleri açıklar. | A.2.1-2 | 1.1 | T1 |
| BG.6 | Sağlık ve güvenlik işaretlerinin anlamlarını açıklar. | A.1.2 | 1.2 | T1 |
| BG.7 | Çalışma ortamındaki tehlike ve riskleri sıralar. | A.2.1 | 1.2 | T1 |
| BG.8 | Çalışma ortamındaki tehlike ve risklere yönelik olarak alınması gereken önlemleri sıralar. | A.2.1-2 | 1.2 | T1 |
| BG.9 | Risk faktörlerinin şiddetinin azaltılmasına yönelik tedbirleri açıklar. | A.2.1 | 1.2 | T1 |
| BG.10 | Acil durumlarda yapması gerekenleri sıralar. | A.3.1-3 | 1.3 | T1 |
| BG.11 | İş kazası durumunda yapması gerekenleri sıralar. | A.3.2-3 | 1.3 | T1 |
| BG.12 | İşlemlerin çevreye olan olası olumsuz etkilerini açıklar. | A.4.1 | 2.1 | T1 |
| BG.13 | İşlemlerin çevreye olan olumsuz etkilerine karşı alınacak tedbirleri açıklar. | A.4.1-2 | 2.1 | T1 |
| BG.14 | Kullanılan cihaz, donanım ve araçların çevresel açıdan olumsuz etki yaratabilecek fonksiyonlarının güvenli olarak nasıl kullanılacağını açıklar. | B.2.1-2 | 2.1 | T1 |
| BG.15 | Çalıştığı alanda (hammadde, enerji, sarf malzemeleri ve benzeri) kaynakların tasarruflu bir şekilde kullanılmasına ilişkin alınabilecek tedbirleri açıklar. | A.4.2 | 2.2 | T1 |
| BG.16 | Verimli çalışma kavramını açıklar. | B.1.1-2 | 2.2 | T1 |
| BG.17 | İş süreçlerinde uyması gereken kalite gerekliliklerini açıklar. | A.5.1-2 | 3.1 | T1 |
| BG.18 | Makine, alet, donanım ya da sistemlerin kalite gerekliliklerini açıklar. | A.5.3 | 3.1 | T1 |
| BG.19 | Kalite konusunda yapması gereken raporlamayı açıklar. | A.5.4 | 3.2 | T1 |

b) BECERİ VE YETKİNLİKLER

-

| REFERANS KODU KUYU BAKIM-ONARIMI YETERLİLİK BİRİMİ |
| --- |
| 1 | YETERLİLİK BİRİMİ ADI | Kuyu Bakım-Onarımı |
| 2 | REFERANS KODU | ………/A2 |
| 3 | SEVİYE | 4 |
| 4 | KREDİ DEĞERİ |  |
| 5 | A) YAYIN TARİHİ |  |
|  | B) REVİZYON NO |  |
|  | C) REVİZYON TARİHİ |  |
| 6 | YETERLİLİK BİRİMİNE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDARDI |
| 18UMS0681-4 – Kuyu Bakım – Onarım İşçisi (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı |
| 7 | ÖĞRENME KAZANIMLARI |
| Öğrenme Kazanımı 1: İSG, çevre ve kalite gerekliliklerini uygular. Alt Öğrenme Kazanımları: 1.1: Çalışmalarında İSG kurallarını uygular. 1.2: Çalışmalarında çevre koruma gerekliliklerini uygular. 1.3: İşlemleri kalite gerekliliklerine uygun gerçekleştirir. Öğrenme Kazanımı 2: Çalışma öncesi hazırlıklarını yapar. Alt Öğrenme Kazanımları: 2.1: Günlük iş planını yapar. 2.2: İş için gerekli araç ve malzemenin uygunluğunu kontrol eder. Öğrenme Kazanımı 3: Kuyunun bakım ve onarımını yapar. Alt Öğrenme Kazanımları: 3.1: Taşıyıcı platformun bakım ve onarımını yapar. 3.2: Elektrik hattı ve boruların bakım ve onarımını yapar. 3.3: Galerilerdeki yükleme istasyonlarının bakım ve onarımını yapar. 3.4: Şövelman ve iç kulenin bakım ve onarımını yapar. 3.5: Kuyu duvarının bakım ve onarımını yapar. |
| 8 | ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME |
| 8 a) Teorik Sınav |
| (T1): A2 birimine yönelik teorik sınav Ek A2-2’de yer alan “Bilgiler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Teorik sınavda adaylara 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde en az 10 soruluk sınav uygulanmalıdır. Sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz, adaylara her soru için 1,5 dakika zaman verilir. Teorik sınavda sorulardan en az % 70’ine doğru yanıt veren aday başarılı sayılır. Sınav soruları bu birimde teorik sınav ile ölçülmesi öngörülen tüm bilgi ifadelerini (Ek A2-2) ölçmelidir. |
| 8 b) Performansa Dayalı Sınav |
| (P1) A2 birimine yönelik performansa dayalı sınav Ek A2-2’de yer alan “Beceriler ve Yetkinlikler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Beceri ve yetkinlikler kontrol listesinde aday tarafından başarılması zorunlu kritik adımlar belirlenir. Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari % 70 başarı göstermesi gerekir. Performansa dayalı sınav gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma ortamında gerçekleştirilir. Beceri ve yetkinlik ifadelerinin (Ek A2-2) tamamı performansa dayalı sınav ile ölçülmelidir. |
| 8 c) Ölçme ve Değerlendirmeye İlişkin Diğer Koşullar |
| Adayın söz konusu birimden başarılı sayılması için T1 sınavından başarılı olması gerekir. Yeterlilik biriminin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. |
| 9 | YETERLİLİK BİRİMİNİ GELİŞTİREN KURUM/KURULUŞ(LAR) | Türk Ağır Sanayii Ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) |
| 10 | YETERLİLİK BİRİMİNİ DOĞRULAYAN SEKTÖR KOMİTESİ | MYK Maden Sektör Komitesi |

YETERLİLİK BİRİMİ EKLERİ

EK [A2]-1: Yeterlilik Biriminin Kazandırılması için Tavsiye Edilen Eğitime İlişkin Bilgiler

- İş Sağlığı ve Güvenliği

  - İş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımlar ile kullanım özellikleri

  - İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuat ve talimatlar

  - Acil durumlarda uygulanacak çıkış ve kaçış prosedürleri

  - Çalışma ortamında sağlık ve güvenlik işaretleri

  - Madencilik işlemlerinde iş sağlığı ve güvenliği

  - Madencilik işlemlerinde görülen meslek hastalıkları ve korunma yöntemleri

  - Çalışma ortamındaki tehlike ve riskler ile bunlara yönelik alınması gereken önlemler

  - Risk faktörlerinin şiddetinin azaltılmasına yönelik tedbirler

  - İş kazası durumunda yapılması gereken unsurlar

- Madencilikte Çevre Koruma

  - Madencilikte atıkların kaynaktan ayrılması ve geri dönüşüm

  - Madencilikte çevre koruma gereklilikleri

  - Madencilik işlemlerinin çevreye olan olası olumsuz etkileri ile bu etkilere karşı alınacak tedbirler

  - Kullanılan cihaz, donanım ve araçların çevreye olası olumsuz etkileri ve uygulanacak önlemler

  - Kaynakların tasarruflu kullanımı konusunda uygulanacak tedbirler

- Madencilik İşlemlerinde Kalite

  - İş süreçlerinde uyulması gereken kalite gereklilikleri

  - Makine, alet, donanım ya da sistemlerin kalite gereklilikleri

  - İşlemlere yönelik üretilecek raporlar

  - Raporlama

  - Verimli çalışma

- Kuyu Bakım ve Onarımı

  - Taşıyıcı platformun bakım ve onarımı

  - Elektrik hattı ve boruların bakım ve onarımı

  - Galerideki yükleme istasyonlarının bakım ve onarımı

  - Şövelman ve iç kulenin bakım ve onarımı

  - Kuyu duvarının bakım veonarımı

EK [A2]-2: Yeterlilik Biriminin Ölçme ve Değerlendirmesinde Kullanılacak Kontrol Listesi

a) BİLGİLER

| No | Bilgi İfadesi | UMS İlgili Bölüm | Yeterlilik Birimi Alt Öğrenme Kazanımı | Değerlendirme Aracı |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BG.1 | Taşıyıcı platformlarda oluşabilecek arızaların sebeplerini açıklar. | E.1.1-11 | 3.1 | T1 |
| BG.2 | Taşıyıcı platformlarda ortaya çıkabilecek arızaların tamir edilme şekillerini tanımlar. | E.1.1-11 | 3.1 | T1 |
| BG.3 | Elektrik hattı ve borularda oluşabilecek arızaların sebeplerini açıklar. | E.2.1-3 | 3.2 | T1 |
| BG.4 | Elektrik hattı ve borularda ortaya çıkabilecek arızaların tamir edilme şekillerini tanımlar. | E.2.1-3 | 3.2 | T1 |
| BG.5 | Galerilerdeki yükleme istasyonlarında oluşabilecek arızaların sebeplerini açıklar. | E.3.1-6 | 3.3 | T1 |
| BG.6 | Galerilerdeki yükleme istasyonlarında ortaya çıkabilecek arızaların tamir edilme şekillerini tanımlar. | E.3.1-6 | 3.3 | T1 |
| BG.7 | Şövelman ve iç kulede oluşabilecek arızaların sebeplerini açıklar. | E.4.1-7 | 3.4 | T1 |
| BG.8 | Şövelman ve iç kulede ortaya çıkabilecek arızaların tamir edilme şekillerini tanımlar. | E.4.1-7 | 3.4 | T1 |
| BG.9 | Kuyu duvarında oluşabilecek arızaların sebeplerini açıklar. | E.5.1-5 | 3.5 | T1 |
| BG.10 | Kuyu duvarında ortaya çıkabilecek arızaların tamir edilme şekillerini tanımlar. | E.5.1-5 | 3.5 | T1 |

b) BECERİ VE YETKİNLİKLER

| No | Beceri ve Yetkinlik İfadesi | UMS İlgili Bölüm | Yeterlilik Birimi Alt Öğrenme Kazanımı | Değerlendirme Aracı |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *BY.1 | Çalışmaları sırasında İSG kurallarına ve talimatlarına uygun şekilde hareket eder. | A.1.1-7 A.2.1-2 | 1.1 | P1 |
| *BY.2 | Çalışmaları sırasında çevre koruma talimatlarına uygun şekilde hareket eder. | A.4.1-2 | 1.2 | P1 |
| *BY.3 | Çalışmaları sırasında kalite talimatlarına uygun şekilde hareket eder. | A.5.1-4 | 1.3 | P1 |
| BY.4 | Bir önceki vardiya sırasında yapılan çalışmalar ve/veya varsa yarım kalan çalışmalar, yaşanılan problemler, iş kazası ve benzeri durumlar hakkında bilgi almak için bir önceki vardiya raporunu inceler. | B.1.1 | 2.1 | P1 |
| BY.5 | Amirinden aldığı bilgi ve vardiya raporu doğrultusunda günlük iş planını yapar. | B.1.2 | 2.1 | P1 |
| *BY.6 | İş planında belirlediği çalışmaya göre ihtiyaç duyacağı araç, gereç ve yardımcı malzemeleri kullanım ve emniyet kurallarına uygun şekilde hazırlar | B.2.1 | 2.2 | P1 |
| BY.7 | Kuyuda bulunan makine, ekipman ve donanımlarını emniyet kuralları doğrultusunda kullanıma uygunluklarını kontrol eder. | B.2.2 | 2.2 | P1 |
| BY.8 | Taşıyıcı platformda bulunan parçaların (kafes, skip, köpe, üst ve alt makaralar, koşum gibi) kaynak yerlerini, bağlantılarını ve yüzeyini uygun malzeme (basınçlı hava, basınçlı su, mazot, ve benzeri) ile temizler. | E.1.1 | 3.1 | P1 |
| BY.9 | Taşıyıcı platformun parçalarını (kafes, skip, köpe, üst ve alt makaralar, koşum gibi) kaynak yerlerini, bağlantılarını ve yüzeyini uygun el aleti veya gözle kontrol eder. | E.1.2 | 3.1 | P1 |
| BY.10 | Kayıt halatlı kuyuda halat ile bilezik/iç yatak aşınma durumunu gözle kontrol eder. | E.1.3 | 3.1 | P1 |
| BY.11 | Paraşüt sistemi bulunan kuyularda, paraşüt halatlarının gerginliğini ve çenelerini elle ve gözle kontrol eder. | E.1.4 | 3.1 | P1 |
| BY.12 | Kafes için vagon yolunun, durdurucularının ve yönlendiricilerin uygunluğunu uygun el aleti ve gözle kontrol eder. | E.1.5 | 3.1 | P1 |
| *BY.13 | Köpe sisteminde denge (kuyruk) halatının işyeri talimatları uyarınca periyodik olarak bakımını yapar. | E.1.6 | 3.1 | P1 |
| BY.14 | Taşıyıcı platform halatlarını temizleyerek uygun ekipman ile (kumpas, elektro röntgen ve benzeri) ölçümünü yaparak raporlar. | E.1.7 | 3.1 | P1 |
| BY.15 | Taşıyıcı platform halatlarında uç kesme işlemini yapar. | E.1.8 | 3.1 | P1 |
| *BY.16 | Bağlantı elemanlarının (koşumların) kontrolünü yaparak, aldığı talimatlar doğrultusunda bağlantı elemanlarının değişimini sağlar. | E.1.9 | 3.1 | P1 |
| *BY.17 | Kontroller sırasında aksaklık gördüğü, bozulan veya deforme olan parçalara talimatlar uyarınca müdahale ederek mümkün olanların onarımını yapar. | E.1.10 | 3.1 | P1 |
| *BY.18 | Kontroller sırasında aksaklık gördüğü, bozulan veya deforme olan parçalardan onarımı mümkün olmayanların değişimini yapar. | E.1.11 | 3.1 | P1 |
| BY.19 | Elektrik hattı ve borular üzerinde bulunabilecek ve çalışanlara tehlike arz eden yabancı cisimleri temizler. | E.2.1 | 3.2 | P1 |
| BY.20 | Elektrik hattı ve borular ile bunların bağlantı noktalarını gözle kontrol ederek hasar durumunu tespit eder. | E.2.2 | 3.2 | P1 |
| BY.21 | Hasar gören hat ve borular için amirini bilgilendirir. | E.2.3 | 3.2 | P1 |
| BY.22 | Galerilerin kuyu ile bağlantı noktalarında bulunan makine ve donanımların uygun malzeme ile temizliğini yapar. | E.3.1 | 3.3 | P1 |
| BY.23 | Galerilerin kuyu ile bağlantı noktasında bulunan makine ve donanımların hasar durumlarını gözle ve uygun el aleti ile kontrol eder. | E.3.2 | 3.3 | P1 |
| BY.24 | Galerilerin kuyu ile bağlantı noktasında bulunan makine ve donanımların hareketli noktalarını işyeri talimatı uyarınca yağlar. | E.3.3 | 3.3 | P1 |
| BY.25 | Galeriden kuyuya dökülen siloların astar saclarının kontrolünü yaparak değişimlerini yapar. | E.3.4 | 3.3 | P1 |
| *BY.26 | Kontroller sırasında aksaklık gördüğü, bozulan veya deforme olan parçalara işyeri talimatları uyarınca müdahale ederek onarımını yapar. | E.3.5 | 3.3 | P1 |
| *BY.27 | Kontroller sırasında aksaklık gördüğü, bozulan veya deforme olan parçalardan onarımı mümkün olmayanların değişimini yapar. | E.3.6 | 3.3 | P1 |
| BY.28 | Şövelman ve iç kulede bulunan parçaların temizliğini (büyük parçaları el ile toplayarak, diğer partikülleri basınçlı hava ile) yapar. | E.4.1 | 3.4 | P1 |
| BY.29 | Şövelman ve iç kule ile makaraların kaynak yerlerini, bağlantılarını ve yüzeyini uygun el aleti veya gözle kontrol eder. | E.4.2 | 3.4 | P1 |
| BY.30 | Molet yataklarının (kaymalı yatakların veya rulmanlı yatakların) yağlamasını işyeri talimatları doğrultusunda yapar. | E.4.3 | 3.4 | P1 |
| BY.31 | Köpe sistemde hareketli moletlerin yağlamasını işyeri talimatları doğrultusunda yapar. | E.4.4 | 3.4 | P1 |
| BY.32 | Kaplamalı moletlerde halat yuvalarının kaplamalarını uygun ölçü aleti ve gözle kontrol eder. | E.4.5 | 3.4 | P1 |
| *BY.33 | Kontroller sırasında aksaklık gördüğü, bozulan veya deforme olan parçalara işyeri talimatları uyarınca onarımını veya değişimini yapar. | E.4.6 | 3.4 | P1 |
| *BY.34 | Kontroller sırasında aksaklık gördüğü, bozulan veya deforme olan parçalardan onarımı mümkün olmayanların değişimini yapar | E.4.7 | 3.4 | P1 |
| BY.35 | Kuyu duvarını gözle kontrol ederek kavlak ve çatlakları tespit eder. | E.5.1 | 3.5 | P1 |
| BY:36 | Kontrol sonunda tespit ettiği hususlardan yetkisi dahilinde olanları giderir. | E.5.2 | 3.5 | P1 |
| BY.37 | Kontrol sonunda tespit ettiği hususlardan yetkisi dahilinde olmayanlar için amirine bilgi verir. | E.5.3 | 3.5 | P1 |
| BY.38 | Çelik şase ve civataları gözle ve çekiçle vurarak kontrol eder. | E.5.4 | 3.5 | P1 |
| BY.39 | Kuyu duvarlarında beton güçlendirme çalışmaları yapılmasını sağlar. | E.5.5 | 3.5 | P1 |

(*) Performans sınavında başarılması zorunlu kritik adımlar.

| REFERANS KODU KUYU MONTAJ/DEMONTAJI YETERLİLİK BİRİMİ |
| --- |
| 1 | YETERLİLİK BİRİMİ ADI | Kuyu Montaj/Demontajı |
| 2 | REFERANS KODU | ………/B1 |
| 3 | SEVİYE | 4 |
| 4 | KREDİ DEĞERİ |  |
| 5 | A) YAYIN TARİHİ |  |
|  | B) REVİZYON NO |  |
|  | C) REVİZYON TARİHİ |  |
| 6 | YETERLİLİK BİRİMİNE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDARDI |
| 18UMS0681-4 – Kuyu Bakım – Onarım İşçisi (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı |
| 7 | ÖĞRENME KAZANIMLARI |
| Öğrenme Kazanımı 1: İSG, çevre ve kalite gerekliliklerini uygular. Alt Öğrenme Kazanımları: 1.1: Çalışmalarında İSG kurallarını uygular. 1.2: Çalışmalarında çevre koruma gerekliliklerini uygular. 1.3: İşlemleri kalite gerekliliklerine uygun gerçekleştirir. Öğrenme Kazanımı 2: Kuyu ihraç sistemini monte eder. Alt Öğrenme Kazanımları: 2.1: Montaj öncesi hazırlık yapar. 2.2: Boru ve hatları monte eder. 2.3: Ray veya profil kayıt sistemini kurar. 2.4: Galerideki yükleme istasyonlarını monte eder. 2.5: Geçici platfomu demonte eder. 2.6: Şövelmanı ve iç kuleyi kurar. 2.7: Taşıyıcı platformun kontrolünü yapar. Öğrenme Kazanımı 3: Kuyu ihraç sistemini demonte eder. Alt Öğrenme Kazanımları: 3.1: Demontaj öncesi hazırlık yapar. 3.2: Galerideki yükleme istasyonlarını demonte eder. 3.3: Boru ve hatları demonte eder. 3.4: Ray veya profil kayıt sistemini demonte eder. 3.5: Şövelmanı ve iç kuleyi demonte eder. |
| 8 | ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME |
| 8 a) Teorik Sınav |
| (T1): B1 birimine yönelik teorik sınav Ek B1-2’de yer alan “Bilgiler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Teorik sınavda adaylara 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde en az 5 soruluk sınav uygulanmalıdır. Sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz, adaylara her soru için 1,5 dakika zaman verilir. Teorik sınavda sorulardan en az % 70’ine doğru yanıt veren aday başarılı sayılır. Sınav soruları bu birimde teorik sınav ile ölçülmesi öngörülen tüm bilgi ifadelerini (Ek B1-2) ölçmelidir. |
| 8 b) Performansa Dayalı Sınav |
| (P1) B1 birimine yönelik performansa dayalı sınav Ek B1-2’de yer alan “Beceriler ve Yetkinlikler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Beceri ve yetkinlikler kontrol listesinde aday tarafından başarılması zorunlu kritik adımlar belirlenir. Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari % 70 başarı göstermesi gerekir. Performansa dayalı sınav gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma ortamında gerçekleştirilir. Beceri ve yetkinlik ifadelerinin (Ek B1-2) tamamı performansa dayalı sınav ile ölçülmelidir. |
| 8 c) Ölçme ve Değerlendirmeye İlişkin Diğer Koşullar |
| Adayın söz konusu birimden başarılı sayılması için T1 sınavından başarılı olması gerekir. Yeterlilik biriminin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. |
| 9 | YETERLİLİK BİRİMİNİ GELİŞTİREN KURUM/KURULUŞ(LAR) | Türk Ağır Sanayii Ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) |
| 10 | YETERLİLİK BİRİMİNİ DOĞRULAYAN SEKTÖR KOMİTESİ | MYK Maden Sektör Komitesi |

YETERLİLİK BİRİMİ EKLERİ

EK [B1]-1: Yeterlilik Biriminin Kazandırılması için Tavsiye Edilen Eğitime İlişkin Bilgiler

- İş Sağlığı ve Güvenliği

  - İş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımlar ile kullanım özellikleri

  - İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuat ve talimatlar

  - Acil durumlarda uygulanacak çıkış ve kaçış prosedürleri

  - Çalışma ortamında sağlık ve güvenlik işaretleri

  - Madencilik işlemlerinde iş sağlığı ve güvenliği

  - Madencilik işlemlerinde görülen meslek hastalıkları ve korunma yöntemleri

  - Çalışma ortamındaki tehlike ve riskler ile bunlara yönelik alınması gereken önlemler

  - Risk faktörlerinin şiddetinin azaltılmasına yönelik tedbirler

  - İş kazası durumunda yapılması gereken unsurlar

- Madencilikte Çevre Koruma

  - Madencilikte atıkların kaynaktan ayrılması ve geri dönüşüm

  - Madencilikte çevre koruma gereklilikleri

  - Madencilik işlemlerinin çevreye olan olası olumsuz etkileri ile bu etkilere karşı alınacak tedbirler

  - Kullanılan cihaz, donanım ve araçların çevreye olası olumsuz etkileri ve uygulanacak önlemler

  - Kaynakların tasarruflu kullanımı konusunda uygulanacak tedbirler

- Madencilik İşlemlerinde Kalite

  - İş süreçlerinde uyulması gereken kalite gereklilikleri

  - Makine, alet, donanım ya da sistemlerin kalite gereklilikleri

  - İşlemlere yönelik üretilecek raporlar

  - Raporlama

  - Verimli çalışma

- Kuyu İhraç Sistemi Montajı

  - Montaj öncesi hazırlık

  - Boru ve hatların montajı

  - Ray ve profil kayıt sisteminin kurulumu

  - Galerdeki yükleme istasyonlarının montajı

  - Geçici platformun demontajı

  - Şövelman ve iç kulenin kurulumu

  - Taşıyıcı platformun kontrolü

- Kuyu İhraç Sisteminin Demontajı

  - Demontaj öncesi hazırlık

  - Galerideki yükleme istasyonlarının demontajı

  - Boru ve hatların demontajı

  - Ray veya profil kayıt sisteminin demontajı

  - Şövelmanın ve iç kulenin demontajı

EK [B1]-2: Yeterlilik Biriminin Ölçme ve Değerlendirmesinde Kullanılacak Kontrol Listesi

a) BİLGİLER

| No | Bilgi İfadesi | UMS İlgili Bölüm | Yeterlilik Birimi Alt Öğrenme Kazanımı | Değerlendirme Aracı |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BG.1 | Kuyu montajında ve demontajında kullanılan ekipman ve malzemeleri tanımlar. | C.1.2 D.1.3 | 2.1 3.1 | T1 |
| BG.2 | Boru hatlarının montajında ve demontajında dikkat edilmesi gereken hususları açıklar. | C.2.1-2 D.3.1-2 | 2.2 3.3 | T1 |
| BG.3 | Ray ve profil kayıt sistemlerinin montajında ve demontajında dikkat edilmesi gereken hususları açıklar. | C.3.1-2 D.4.1-2 | 2.3 3.4 | T1 |
| BG.4 | Galerideki yükleme istasyonlarının montajında ve demontajında dikkat edilmesi gereken hususları açıklar. | C.4.1-3 D.2.1-3 | 2.4 3.2 | T1 |
| BG.5 | Şövelman ve iç kule montaj ve demontajında dikkat edilmesi gereken hususları açıklar. | C.6.1-7 D.5.1-2 | 2.6 3.5 | T1 |

b) BECERİ VE YETKİNLİKLER

| No | Beceri ve Yetkinlik İfadesi | UMS İlgili Bölüm | Yeterlilik Birimi Alt Öğrenme Kazanımı | Değerlendirme Aracı |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *BY.1 | Çalışmaları sırasında İSG kurallarına ve talimatlarına uygun şekilde hareket eder. | A.1.1-7 A.2.1-2 | 1.1 | P1 |
| *BY.2 | Çalışmaları sırasında çevre koruma talimatlarına uygun şekilde hareket eder. | A.4.1-2 | 1.2 | P1 |
| *BY.3 | Çalışmaları sırasında kalite talimatlarına uygun şekilde hareket eder. | A.5.1-4 | 1.3 | P1 |
| BY.4 | Amirinden aldığı tertip/bilgiler doğrultusunda yapılacak işlemleri belirler. | C.1.1 | 2.1 | P1 |
| *BY.5 | Amirinden aldığı tertip/bilgiler doğrultusunda uygun malzeme ve ekipmanları hazırlar. | C.1.2 | 2.1 | P1 |
| BY.6 | Çalışmayı yürütecek ekipteki diğer kişiler ile birlikte gerçekleştirilecek işleri değerlendirerek işbölümünü yapar. | C.1.3 | 2.1 | P1 |
| BY.7 | Kuyu kazılması sırasında kullanılan geçici ihraç sistemini, moletlerin duruş ayarlarını yaparak kuyu montajında kullanılmaya uygun hale getirir. | C.1.4 | 2.1 | P1 |
| BY.8 | Halatların kullanıma uygunluğunu elle ve gözle kontrol eder. | C.1.5 | 2.1 | P1 |
| *BY.9 | Montajda kullanılacak geçici platformu talimatlar uyarınca kurar. | C.1.6 | 2.1 | P1 |
| *BY.10 | Platformun/kovanın hareket etmesini sağlayacak ve hava akışını engellemeyecek şekilde kuyu ağzına kapakları talimatlar uyarınca monte eder. | C.1.7 | 2.1 | P1 |
| BY.11 | Tespit edilmiş noktalardan şakülleri sarkıtarak montaj eksenlerini belirler. | C.1.8 | 2.1 | P1 |
| *BY.12 | Talimatlarda belirtilen şekilde uygun boru ve hatların (atık su, elektrik, basınçlı hava, yaş-kuru ramble, azot, metan gibi) montajı için taşıyıcıları kuyu duvarına monte eder. | C.2.1 | 2.2 | P1 |
| BY.13 | Talimatlarda belirtilen şekilde uygun boru ve hatları (atık su, elektrik, basınçlı hava, yaş-kuru ramble, azot, metan gibi) taşıyıcılara sabitler. | C.2.2 | 2.2 | P1 |
| *BY.14 | Talimatlarda belirtilen şekilde uygun kayıt sistemi için taşıyıcıları kuyu duvarına monte eder. | C.3.1 | 2.3 | P1 |
| BY.15 | Ray veya profilleri talimatlarda belirtilen şekilde taşıyıcılara monte eder. | C.3.2 | 2.3 | P1 |
| *BY.16 | Kafes sistemi kullanılan kuyular için, araba (vagon) itici-durdurucu ve fren sistemlerini talimatlar uyarınca monte eder. | C.4.1 | 2.4 | P1 |
| BY.17 | Kafes sistemi kullanılan kuyu ile galeri arasındaki bağlantı raylarını ve köprü sistemlerini talimatlar uyarınca monte eder. | C.4.2 | 2.4 | P1 |
| *BY.18 | Arabaların (vagonların) kafes çıkışındaki hareketini sağlayacak kete bant (zincirli bant) sistemini talimatlar uyarınca monte eder. | C.4.3 | 2.4 | P1 |
| BY.19 | Geçici platformu talimatlara uygun şekilde parçalarına ayırır. | C.5.1 | 2.5 | P1 |
| BY.20 | Sökülmüş platformu oluşturulan ihraç sistemi veya uygun bir vinç ile kuyu dışına çıkarır. | C.5.2 | 2.5 | P1 |
| *BY.21 | Ayak yerlerinden başlayarak talimatlara göre hazırlanmış parçaları vinç operatörünün yardımıyla monte eder. | C.6.1 | 2.6 | P1 |
| BY.22 | Montaj ve demontaj işlemlerinde talimatlara göre kaynak yapılmasını sağlar. | C.6.2 | 2.6 | P1 |
| *BY.23 | Amirinden aldığı tertip/bilgiler doğrultusunda şövelmana vinç operatörünün yardımıyla moletlerin montajını yapar. | C.6.3 | 2.6 | P1 |
| BY.24 | Halatı iç kulenin üzerindeki belirlenen yere şişeleme yöntemi ile merkezler. | C.6.4 | 2.6 | P1 |
| BY.25 | Amirinden aldığı tertip/bilgiler doğrultusunda belirtilen tonajdaki ağırlığı halatın ucuna bağlar. | C.6.5 | 2.6 | P1 |
| *BY.26 | Nihai taşıyıcı halatları kuyu dışındaki vinçten ve moletten geçirerek taşıyıcı platforma (kafes/skip) bağlar. | C.6.6 | 2.6 | P1 |
| BY.27 | Taşıyıcı platformu talimatlar uyarınca kuyuya yerleştirir. | C.6.7 | 2.6 | P1 |
| BY.28 | Kafesin/skipin sinyalizasyon sistemleri ile uyumunu kontrol eder. | C.7.1 | 2.7 | P1 |
| BY.29 | İş emrinde belirtilen şekilde taşıyıcı platformu çalıştırır. | C.7.2 | 2.7 | P1 |
| BY.30 | Kafesin/skipin, kuyudaki katlar (galeri bağlantıları, silo, köprü ve benzeri) ve kuyu ağzı bağlantı yerleri ile uyumunu kontrol eder. | C.7.3 | 2.7 | P1 |
| BY.31 | Kuyudaki bağlantı aparatlarının el ve göz ile son kontrolünü yaparak sistemi devreye alır. | C.7.4 | 2.7 | P1 |
| BY.32 | İş emrini değerlendirerek yapılacak işlemleri belirler. | D.1.1 | 3.1 | P1 |
| BY.33 | Çalışmayı yürütecek ekipteki diğer kişiler ile birlikte gerçekleştirilecek işleri değerlendirir. | D.1.2 | 3.1 | P1 |
| *BY.34 | Amirinden aldığı tertip/bilgiler doğrultusunda malzeme ve ekipmanları hazırlar. | D.1.3 | 3.1 | P1 |
| BY.35 | Taşıyıcı platforma geçici demontaj sepetini talimatlar uyarınca kurar. | D.1.4 | 3.1 | P1 |
| *BY:36 | Kafes sistemi kullanılan kuyular için, araba (vagon) itici-durdurucu ve fren sistemlerini talimatlar uyarınca demonte eder. | D.2.1 | 3.2 | P1 |
| *BY.37 | Kafes sistemi kullanılan kuyu ile galeri arasındaki bağlantı raylarını ve köprü sistemlerini talimatlar uyarınca demonte eder. | D.2.2 | 3.2 | P1 |
| *BY.38 | Arabaların (vagonların) kafes çıkışındaki hareketini sağlayacak kete bant (zincirli bant) sistemini talimatlar uyarınca demonte eder. | D.2.3 | 3.2 | P1 |
| BY.39 | Amirinden aldığı tertip/bilgiler doğrultusunda boru ve hatları (atık su, elektrik, basınçlı hava, yaş-kuru ramble, azot, metan gibi) taşıyıcılardan söker. | D.3.1 | 3.3 | P1 |
| *BY.40 | Amirinden aldığı tertip/bilgiler doğrultusunda boru ve hatların (atık su, elektrik, basınçlı hava, yaş-kuru ramble, azot, metan gibi) taşıyıcılarını kuyu duvarından demonte eder. | D.3.2 | 3.3 | P1 |
| BY.41 | Ray veya profilleri talimatlarda belirtilen şekilde taşıyıcılardan söker. | D.4.1 | 3.4 | P1 |
| BY.42 | Amirinden aldığı tertip/bilgiler doğrultusunda uygun kayıt sistemi için taşıyıcıları kuyu duvarından söker. | D.4.2 | 3.4 | P1 |
| *BY.43 | Taşıyıcı platformu talimatlar uyarınca demonte eder. | D.5.1 | 3.5 | P1 |
| BY.44 | Amirinden aldığı tertip/bilgiler doğrultusunda şövelmana vinç operatörünün yardımıyla moletlerin demontajını yapar. | D.5.2 | 3.5 | P1 |

(*) Performans sınavında başarılması zorunlu kritik adımlar.

YETERLİLİK EKLERİ

EK 1: Ulusal Yeterlilik Hazırlama Ekibi ve Teknik Çalışma Grubu Üyeleri

|  | Adı - Soyadı | Eğitim Bilgileri* (Tarih - Eğitim Kurumu/Bölüm Adı) | Deneyim Bilgileri* (Tarih – İş Yeri – Unvan) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Yakup Hakan COŞKUN (Moderatör) | 2004 - Hacettepe Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü | 2016-Devam ediyor Pamir Uygunluk Değerlendirme Ltd.Şti. – Genel Müdür 2008-2015 Mesleki Yeterlilik Kurumu – Mesleki Yeterlilik Uzmanı 2005-2008 Türkiye İş Kurumu - Memur |
|  | Tayfun ARIKAZAN (Moderatör) | 2008 – Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü | 2020 – Devam ediyor Türk Ağır Sanayii Ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) – TİS Uzmanı 2011-2020 Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası – TİS Uzmanı |
|  | Mehmet TAKSUK (Maden Mühendisi – Teknik Uzman) | 2001 – Yüksek Lisans - Dumlupınar Üniversitesi Jeoloji Bölümü 1990 – Lisans - İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü | 2015 – Devam Ediyor Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğü - Başuzman 1990 – 2015 GLİ Müessesesi – Müessese Müdürü |
|  | Dr. Sedat TOROMAN (Maden Mühendisi – Teknik Uzman) | 2016 – Doktora - Çukurova Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü 1995 – Yüksek Lisans – Çukurova Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü 1992 – İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü | 2017 – Devam ediyor Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğü - Başuzman 1998-2017 MTA Genel Müdürlüğü 1993-1998 Çukurova Üniversitesi – Öğretim Görevlisi |
|  | Sinan GİRDAPLI (Maden Mühendisi - Teknik Danışman) | 1992 – Orta Doğu Teknik Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü | 2019 - Devam ediyor Pamir Uygunluk Değerlendirme Ltd.Şti. – Maden Sektörü Danışmanı 2016 - 2018 Maden Mühendisleri Odası – Yönetim Kurulu Üyesi 2007 - 2009 Elektrik Üretim A.Ş. Çevre Dairesi Başkanlığı, EÜAŞ Termik Santraller ve Maden Sahaları Dairesi Başkanlığı - Teknik Şef 2000 – 2007 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğü- Mühendis, Şube Müdürü 1992 – 2000 Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğü Orta Anadolu Linyitleri Müessesesi – Maden Mühendisi |
|  | Nazan KARAASLAN (Moderatör Yardımcısı) | 2013 – Gazi Üniversitesi Talaşlı Üretim Öğretmenliği | 2020 - Devam ediyor Pamir Uygunluk Değerlendirme Ltd.Şti. – Kalite Yönetim Sistem Uzmanı 2019 - 2020 SETA Debriyaj Sistemleri – Üretim ve Planlama Direktörü 2015 - 2019 ASO METES – Sınav Hizmetleri Uzmanı 2013 - 2014 Gazi Üniversitesi Atatürk Meslek Yüksekokulu – Öğretim Görevlisi |

*Yalnızca meslekle ilgili olan eğitim/deneyim bilgilerine yer verilecektir.

EK2: Görüş İstenen Kişi, Kurum ve Kuruluşlar

Adana Bilim ve Tek. Ünv. Müh. Fak. Mad. Cev. Haz. Müh.

Afrasıa Maden. Enerji. Müh. ve Dan. Tic. A.Ş.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Müh. Fak. Mad. Müh. Böl.

Agola Madencilik Ltd. Şti.

Agrega Üreticileri Birliği

Akçelik Madencilik Tic. ve San. A.Ş.

Akdağlar Madencilik San. Tic. A.Ş.

Akdeniz Mineral Kaynakları A.Ş.

Altın Madencileri Derneği

Ankara Sanayi Odası

Ankara Ticaret Odası

Ankara Üniversitesi Rek. Müh. Fak. Jeo. Müh. Böl.

Aytemiz Madencilik San. ve Tic. Ltd. Şti.

Balgat Mesleki Teknik Anadolu Lisesi

Bandırma Mermer San. Tic. A.Ş.

Baometal Madencilik A.Ş.

Barit Maden Türk A.Ş.

Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş.

Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi – Bilecik

Bilfer Madencilik ve Turizm A.Ş.

Bursa Çelik Döküm Sanayii A.Ş.

Bülent Ecevit Üniversitesi Rek. Müh. Fak. Mad. Müh. Böl.

Camiş Madencilik A.Ş.

Canel Münip Çoker Madencilik A.Ş.

Celal Bayar Üniversitesi Soma Meslek Yüksekokulu

Cumhuriyet Üniv. Rek. Müh. Fak Maden Müh. Bölümü

Cumhuriyet Üniv. Rek. Müh. Fak. Jeo. Müh. Böl.

Çayeli Bakır İşletmeleri A.Ş.

Çiftay İnşaat Taahhüt ve Ticaret A.Ş.

Çukurova Üniv. Rek. Müh.  ve Mimar Fak. Jeo. Müh. Böl.

Çukurova Üniv. Rek. Müh. ve Mimar. Fak. Mad. Müh. Böl.

Dedeman Madencilik San. ve Tic. A.Ş.

Demir Export A.Ş.

Devlet Personel Başkanlığı

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu

Dokuz Eylül Üniversitesi Rek. Torbalı Meslek Yüksekokulu

Dokuz Eylül Ünv. Rek. Müh. Fakültesi Jeoloji Müh. Bölümü

Dokuz Eylül Ünv. Rek. Müh. Fakültesi Maden Müh. Bölümü

Dumlupınar Ünv. Rek. Mühendislik Fakültesi Mad. Müh. Böl.

Ege Bölgesi Sanayi Odası

Ege Sanayicileri ve İşadamları Derneği

Elbistan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi – Elbistan

Emet Çok Programlı Anadolu Lisesi – Emet

Enerji, Sanayi ve Maden Kamu Emekçileri Sendikası

Eren Enerji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi – Kilimli

Eskişehir Ticaret Odası

Eti Bakır A.Ş.

Eti Krom A.Ş.

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü

EÜAŞ; Elektrik Üretim Anonim Şirketi

Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi – Beypazarı

Fırat Üniversitesi Rek. Maden Meslek Yüksekokulu

Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanlığı

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

Hacettepe Üniversitesi Rek. Mühendislik Fak. Jeoloji Müh.

Hacettepe Üniversitesi Rek. Mühendislik Fakültesi Mad. Müh.

Hak-İş Konfederasyonu

Hattat Enerji Maden A.Ş.

İmbat Madencilik

İstanbul Sanayi Odası

İstanbul Teknik Üniv. Rek. Maden Fak. Maden Müh. Bölümü

İstanbul Teknik Üniversitesi Rek. Maden Fak. Jeo. Müh. Böl.

İstanbul Ticaret Odası

Jeoloji Mühendisleri Odası

Kangal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi – Kangal

Karadeniz Teknik Üniversitesi Rek. Maden Mühendisliği Bölümü

Kırka Şehit Halil Kara Çok Programlı Anadolu Lisesi – Seyitgazi

Koyunoğlu Madencilik Turizm İnşaat Tic. ve San. A.Ş

Kömür Üreticileri Derneği

Kutman Madencilik Ltd. Şti.

Kuzey Biga Madencilik San. Tic. A.Ş.

Küçük ve Orta Ölçekli İşlet. Gel. ve Des. İd. Baş.

Maden İşleri Genel Müdürlüğü

Maden Jeologları Derneği

Maden Mühendisleri Odası

Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü

Madenciler Dayanışma Derneği

Madkim Maden ve Kimya San. ve Tic. A.Ş.

Marmotek Mad. San. Tic. A.Ş.

Matel Hammadde san ve Tic. A.Ş.

Mazıdağı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi – Mazıdağı

Merta Maden Mak. İmal. Müh. Paz. San. Tic. Ltd. Şti.

Mesleki Eğitim ve Küçük Sanayi Destekleme Vakfı

Meta Nikel Kobalt Madencilik A.Ş.

Metal Maden Anonim Şirketi

Mil-Ten Müteahhitlik Hafriyat ve Tic. Ltd. Şti.

Mintek Madencilik San. Tic. A.Ş.

MRT Maden San. Tic. A.Ş.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rek. Müh. Fak. Mad. Müh.

Muğla Sıtkı Koçman Ünv. Rek. Yatağan Meslek Yüksekokulu

Murgul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi – Murgul

Netmer Net Mermer San. Tic. Ltd. Şti.

Nuri Demirağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi – Divriği

ODTÜ Maden Mühendisliği Bölümü

Opak Madencilik San. Tic. Ltd. Şti.

Oreks Maden Ltd. Şti.

Palu Cimşidbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi – Palu

Park Termik Elektrik Madencilik Turz. San. Tic. A.Ş.

Pasinex Arama ve Madencilik A.Ş.

Polat Madencilik A.Ş.

Santral Madencilik A.Ş.

Sargın İnşaat ve Makine San. Tic. A.Ş.

Selçuk Üniversitesi Rek. Mühendislik Fakültesi Mad. Müh. Böl.

Soma Kömür İşletmeleri A.Ş.

Soma Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi – Soma

Soner Temel Müh. İnş. Tic. A.Ş.

Süleyman Demirel Üniversitesi Rek. Maden Müh. Bölümü

T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Sağ. ve Güv. Genel Müd.

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

T.C. MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müd.

T.C. MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü

T.C. MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

T.C. MEB Yenilik ve Eğt. Tek. Gen. Md.

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

Tekirdağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi – Süleymanpaşa

Tekmar Mermer ve Maden İşletmeleri Üretim İhracat A.Ş.

Teknomar Mermer Madencilik Turz. Hayv. San. ve tic. Ltd. Şti.

Turmenka Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Tüketici Hakları Derneği

Tüprag Metal Madencilik San. ve Tic A.Ş.

Türk Maadın A.Ş.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği

Türk Standardları Enstitüsü

Türkiye Devrimci Maden Arama ve İşletme İşçileri Sendikası

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu

Türkiye İhracatçılar Meclisi

Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası

Türkiye İstatistik Kurumu

Türkiye İş Kurumu

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu

Türkiye Madenciler Derneği

Türkiye Maden-İş Sendikası Genel Başkanlığı

Türkiye Mermer Doğaltaş ve Mak. Üreticileri Birliği

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Türkiye Mad. Meclisi

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü

Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü

Yatağan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi – Yatağan

Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı

Yüce Nakliyat Emlak Madencilik İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Mühendislik Fakültesi,

Zafer Nakliyat Madencilik İnşaat Petrol San. Tic. A.Ş.

EK3: MYK Sektör Komitesi Üyeleri ve Uzmanlar

Kamil ŞENOL;	(Başkan)		Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu

Ali Rıza ERGUN; (Başkan Yrd)	Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Hatice İNCE;				Milli Eğitim Bakanlığı

Prof. Dr. Ahmet ÖZARSLAN		Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı

Tuğba ALBAYRAK;			Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Ahmet AKÇINAR;			Ticaret Bakanlığı

Uğur FİLİK;				Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

Dr. Tuğcan TUZCU;			Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Mehmet Ali OKUMUŞ;		Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu

Aytekin KOÇ;				Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu

Ertuğrul Ensar BAYRAK;		Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu

Dilek TORUN;				Mesleki Yeterlilik Kurumu

Burak Çağrı KARAKAYA;		Mesleki Yeterlilik Kurumu

EK 4: MYK Yönetim Kurulu Üyeleri

Adem CEYLAN 	Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Temsilcisi, Başkan

Prof. Dr. Mehmet SARIBIYIK 	Yükseköğretim Kurulu Temsilcisi, Başkan Vekili

Dr. Recep ALTIN 			Milli Eğitim Bakanlığı Temsilcisi, Üye

Bendevi PALANDÖKEN 		Meslek Kuruluşları Temsilcisi, Üye

Dr. Osman YILDIZ 			İşçi Sendikaları Konfederasyonları Temsilcisi, Üye

Celal KOLOĞLU 			İşveren Sendikaları Konfederasyonu Temsilcisi, Üye

# Text boxes

KUYU BAKIM - ONARIM İŞÇİSİ

SEVİYE 4

REVİZYON NO:

REFERANS KODU